Proiect - Împăduriri

Îndrumar de întocmire a proiectului

* Ultima actualizare: 10 mai 2019

dr. ing. Ciprian Palaghianu

Scurtă prezentare a proiectului

Proiectul la disciplina Împăduriri constă în găsirea,  argumentarea şi detalierea soluţiilor de instalare artificială a vegetaţiei forestiere într-un număr de suprafeţe alese. Lucrările de împădurire (de instalare artificiala a vegetaţiei) se împart în 6 categorii de lucrări menţionate ulterior în cadrul acestui material (împăduriri, reîmpăduriri, refaceri, substituiri, completări şi ameliorări), proiectul încercând să acopere toate cele şase situaţii.

Primul pas în stabilirea lucrărilor de executat în suprafeţele alese (UCF-uri – unităţi de culură forestiere) îl constituie stabilirea categoriilor de teren şi ulterior a categoriilor de lucrări de împădurire pentru fiecare suprafaţa (UCF) în baza recomandărilor date în NT 1 (2000) - Norme tehnice privind compozitii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate şi a situaţiei suprafeţelor (conform descrierii parcelare).

Ulterior se face o eşalonare pe (5) 10 ani a intervenţiilor cu lucrări astfel ca volumul acestora să fie echitabil împărţit în fiecare an. Eşalonarea ţine cont de urgenţele de regenerare ce sunt menţionate  la punctul 2.4.

Pasul următor constă în alegerea speciilor. Aceasta se face în funcţie de recomandările normelor tehnice NT 1. Pentru fiecare UCF se cunoaşte TP şi TS (tipul de pădure, respectiv tipul de staţiune). În funcţie de TP se stabileşte conform normelor grupa ecologica căreia îi aparţine suprafaţa. Doar în cazul în care nu este precizat TP se poate alege grupa ecologică în funcţie de TS. Grupa ecologică menţionează compoziţia de regenerare recomandată pentru o anumită situaţie dată (cu anumite limite de variaţie a procentului de participare a fiecărei specii – se oferă o recomandare, un ajutor în stabilirea compoziţiei de regenerare).

În cazul în care într-o suprafaţă există seminţiş utilizabil (în amenajament trebuie să se regăsească proporţia pe care o ocupă acesta şi compoziţia sa) trebuie calculată formula de împădurire – ce este compoziţia ce va fi aplicată pe restul suprafeţei astfel încât să se ajungă la compoziţia de regenerare recomandată de norme. În tabelul 3.2 este menţionat un exemplu de calcul al acesteia.

Ulterior pentru UCF-urile alese se vor stabili: metodele şi procedeele de instalare a vegetaţiei, schemele de împădurire (desime, mod de aranjare şi asociere), soluţiile tehnice de pregătire a terenului şi lucrare a solului, necesarul de material de împădurire şi perioada de execuţie a lucrărilor.

Se va proiecta reţeaua de puncte pentru amplasarea şi materializarea pe teren a suprafeţelor de probă (necesare recepţiei tehnico-financiare şi controlului anual al regenerărilor artificiale) şi se vor stabili lucrările de îngrijire a culturilor necesare a se efectua până la atingerea stării de masiv (natura, scopul şi tehnica de aplicare a lucrărilor; lucrările de îngrijire a culturilor pe u.c.f.-uri şi volumul, natura şi frecvenţa de aplicare a acestora).

Proiectul cuprinde şi o evaluare economică a acţiunii materializată în calculul antemăsurătorii (evaluarea volumului de lucrări şi a necesarului de materiale şi forţă de muncă), devizului lucrărilor (evaluarea costurilor totale), precum şi a unor indicatori economici specifici.

Proiectul va conţine obligatoriu bibliografia necesară redactării acestuia + schemele de împădurire şi fişele UCF-urilor.

Tema proiectului

În vederea folosirii raţionale a potenţialului productiv al fondului forestier, a sporirii capacităţii de producţie şi protecţie a pădurii, este necesar ca pe fiecare suprafaţă în cuprinsul acestui fond să se instaleze vegetaţia lemnoasă care să corespundă în cel mai înalt grad factorilor staţionali şi cerinţelor economice de perspectivă.

În acest sens se va întocmi un proiect de împădurire al tuturor suprafeţelor din fondul forestier lipsite de vegetaţie forestieră, a celor incomplet  regenerate pe cale naturală sau artificială, precum şi a celor rezultate în urma refacerii şi substituirii arboretelor necorespunzătoare economic şi cultural din cuprinsul U.P. ……………., O.S. ……………….. Direcţia Silvică …………..

În cadrul proiectului se vor prevedea şi suprafeţele destinate împăduririi, din afara fondului forestier, pentru ameliorarea terenurilor degradate prin erodare, alunecare, sărăturare, nisipare, cu exces de umiditate sau cu deficit de apă din cuprinsul acestei unităţi.

Obiectivul esenţial urmărit de proiect îl constituie înfiinţarea unor culturi forestiere de mare stabilitate ecologică şi cu o mare valoare economică. Principalele direcţii de acţiune pentru atingerea acestui deziderat constau în:

- alegerea judicioasă a speciilor, în sensul unei concordanţe depline între cerinţele acestora şi specificul ecologic al staţiunii;

- asocierea speciilor alese de aşa manieră astfel încât fiecare în parte să-şi îndeplinească rolul atribuit în compoziţia de regenerare;

- folosirea unui material de împădurire selecţionat şi ameliorat;

- instalarea adecvată a culturilor prin adoptarea corespunzătoare a tehnologiilor;

- stabilirea şi aplicarea la momentul oportun a lucrărilor de întreţinere necesare până când culturile ating starea de masiv.

Prin elaborarea proiectului se vor stabili soluţiile tehnice în raport cu condiţiile de lucru, se va determina efortul economic necesar şi va fi analizată eficienţa economică a lucrărilor.

CUPRINS

A.  PIESE SCRISE

Capitolul 1 – Descrierea generală a U.P.

1.1.	Localizarea geografică şi situaţia administrativă

1.2.	Studiul condiţiilor staţionale

1.2.1.	Condiţii geologice şi geomorfologice

1.2.2.	Condiţii climatice

1.2.3.	Condiţii edafice

1.2.4.	Sinteze staţionale

1.3.	Studiul vegetaţiei forestiere

1.3.1.	Formaţii forestiere şi tipuri natural fundamentale de pădure

    - Analiza structurii actuale a fondului forestier

## Capitolul 2 – Fundamentarea soluţiilor de împădurire

  - Identificarea şi caracterizarea unităţilor de cultură forestieră

  - Situaţia actuală a terenurilor de împădurit

Capitolul 3 – Stabilirea soluţiilor tehnice de instalare a culturilor forestiere

  - Generalităţi

  - Stabilirea intervenţiilor artificiale pe categorii de lucrări de împădurire

  - Alegerea speciilor pentru împădurire şi justificarea lor silvo-economică

  - Alcătuirea compoziţiei de regenerare şi stabilirea compoziţiei de împădurire

  - Metode şi procedee de împădurire

  - Scheme de împădurire

  - Pregătirea terenului şi solului

  - Materialul de împădurit

  - Epoca de instalare a culturilor şi tehnica de execuţie

Capitolul 4 – Urmărirea, controlul şi îngrijirea culturilor

  - Urmărirea şi controlul lucrărilor de împădurire

  - Stabilirea reţelei de puncte pentru amplasarea şi materializarea în teren a suprafeţelor de control

  - Natura, scopul şi tehnica de aplicare a lucrărilor de îngrijire

Capitolul 5 – Planificarea şi evaluarea lucrărilor de împădurire

  - Planificarea aplicării lucrărilor de împădurire (antemăsurătoarea)

  - Stabilirea necesarului de forţe de muncă

  - Devizul lucrărilor

B.  PIESE DESENATE  - Planul de situaţie

ANEXE   - fişele u.c.f. – urilor; schemele de împădurire

### Bibliografie

INTRODUCERE

În continuare vor fi prezentate câteva noţiuni introductive, pentru a uşura înţelegerea ulterioară a etapelor de desfăşurare a proiectului.

UCF -urile

Unitatea de cultură forestieră reprezintă o porţiune de teren omogenă sau cu variabilitate restrânsă din punct de vedere al condiţiilor fizico-geografice, al topoclimatului, solului, substratului litologic şi al vegetaţiei naturale, porţiune pe care urmează a se executa o anumită categorie a lucrărilor de împădurire (împăduriri propriu-zise, reîmpăduriri, refaceri, substituiri, completări, ameliorări), adoptându-se tehnologii unice de instalare şi îngrijire a culturilor forestiere. Suprafaţa  u.c.f.- ului nu poate fi mai mică de 0,5 ha şi în mod normal nu poate depăşi limitele unei parcele (unităţi) amenajistice. Ea poate cuprinde, după caz, parcela întreagă sau o porţiune din parcelă (o subparcelă sau un grup de subparcele). Unitatea de cultură forestieră va purta acelaşi cod ca şi parcela.

Observaţie: dacă staţiunile, tehnologiile de instalare, inclusiv speciile folosite sunt identice pentru două sau mai multe unităţii amenajistice mai ales dacă acestea sunt alăturate, unitatea de cultură forestieră poate să includă în mod excepţional mai multe unităţi amenajistice.

Pentru fiecare unitate de cultură forestieră se va întocmi o fişă (ataşată în Anexe) în care se va prezenta – după  harta amenajistică – schiţa u.a. cu conturarea u.c.f. -ului şi se vor completa, în termeni consacraţi, datele referitoare la condiţiile staţionale şi de vegetaţie. Completarea fişei privind aspectele de mai sus se va face pe baza datelor extrase din amenajament. Ulterior, pe măsura stabilirii soluţiilor tehnice de împădurire, în fişă se vor înregistra şi soluţiile adoptate pentru respectivul u.c.f.

Fiecare student va alege în baza descrierii parcelare din amenajament:

- minim un u.c.f. în care se vor adopta lucrări de împădurire propriu-zise;

- minim un u.c.f. în care se vor adopta lucrări de reîmpădurire;

- minim un u.c.f. în care se vor adopta lucrări de refacere;

- minim un u.c.f. în care se vor adopta lucrări de substituire;

- minim un u.c.f. în care se vor adopta lucrări de completare;

- minim un u.c.f. în care se vor adopta lucrări de ameliorare.

Reamintim etapele importante ale proiectului:

- Alegerea UCF-urilor (în funcţie de condiţiile de vârstă, consistenţă, compoziţie, grupa funcţională)

- Stabilirea grupelor ecologice şi ulterior a soluţiilor tehnice de instalare a vegetaţiei:

- UCF (TP, TS) → Grupa ecologică → Compoziţia de regenerare → Soluţia tehnică

- Întocmirea antemăsurătorii (estimarea volumului de muncă, a resurselor implicate)

- Întocmirea devizului lucrărilor (calcularea costului preconizat,  în baza antemăsurătorii efectuate)

Capitolul 1 – Descrierea generală a U.P.

Conţinutul acestui capitol se bazează pe descrierea efectuată în amenajament, drept urmare se oferă detalii succinte asupra sumarului subcapitolelor.

  - Localizarea geografică şi situaţia administrativă

1.2.	Studiul condiţiilor staţionale

    - Condiţii geologice şi geomorfologice

- marea unitate geologică, principalele roci, originea şi natura depozitelor parentale de suprafaţă, forme de relief, expoziţie, panta, reţeaua hidrografică.

    - Condiţii climatice

- regimul termic, pluviometric, eolian; diagrama Walter-Leith (sau Chirita)

    - Condiţii edafice

- tipurile şi subtipurile de sol din zona studiată, descrierea principalului tip de sol.

    - Sinteze staţionale

- tipurile de staţiuni cu ponderea în suprafaţă, analiza potenţialului productiv al staţiunii pentru suprafeţele alese.

  - Studiul vegetaţiei forestiere

    - Formaţii forestiere şi tipuri natural fundamentale de pădure

- tipurile de pădure din zona studiată şi descrierea principalelor tipuri de pădure din zona aleasă.

    - Analiza structurii actuale a fondului forestier

- structura în raport cu tipurile natural fundamentale de pădure, cu provenienţa pe specii, pe categorii de consistenţă, clase de producţie, clase de vârstă (toate datele vor fi prezentate sub formă tabelară sau prin grafice)

## Capitolul 2 – Fundamentarea soluţiilor de împădurire

2.1. Identificarea şi caracterizarea unităţilor de cultură forestieră

Unitatea de cultură forestieră - reprezintă o porţiune de teren omogenă sau cu variabilitate restrânsă din punct de vedere al condiţiilor fizico-geografice, al topoclimatului, solului, substratului litologic şi al vegetaţiei naturale, porţiune pe care urmează a se executa o anumită categorie a lucrărilor de împădurire, adoptându-se tehnologii unice de instalare şi îngrijire a culturilor forestiere. Suprafaţa  u.c.f.- ului nu poate fi mai mică de 0,5 ha şi nici nu poate depăşi în mod normal limitele unei parcele (unităţi) amenajistice. Ea poate cuprinde, după caz, parcela întreagă, o porţiune din parcelă (o subparcelă sau un grup de subparcele). Unitatea de cultură forestieră va purta acelaşi cod ca şi parcela .

Pentru fiecare unitate de cultură forestieră se va întocmi o fişă de descriere (ataşată în Anexe), iar în acest subcapitol se va face o scurtă trecere în revistă a unităţilor selectate şi a celor mai importante date de identificare a acestora (suprafaţă, altitudine, relief, expoziţie).

2.2. Situaţia actuală a terenurilor de împădurit

Necesitatea intervenţiei artificiale pentru instalarea culturilor forestiere se impune într-o mare diversitate de situaţii determinate de particularităţile staţionale şi de vegetaţie ale terenurilor de împădurit.  Din necesităţi practice s-a procedat la o sistematizare a terenurilor de împădurit în raport cu natura folosinţei lor anterioare, ca şi a specificului vegetaţiei lemnoase în măsura în care este semnalată. S-au diferenţiat patru categorii de terenuri, care includ multitudinea de situaţii ce pot fi întâlnite în cuprinsul fondului forestier şi în care trebuie să se intervină cu lucrări de împăduriri.

Cartarea pe categorii de teren: Potrivit noilor norme tehnice în vigoare, terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează în una din următoarele categorii (***,2000 Norme tehnice privind compozitii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate):

- A) terenuri lipsite de vegetaţie lemnoasă şi anume:

  - poieni şi goluri neregenerate din cuprinsul pădurii;

  - terenuri preluate în fondul forestier, destinate împăduririi;

  - terenuri fără vegetaţie lemnoasă ca urmare a unor calamităţii (incendii, rupturi şi doborâturi de vânt, zăpadă, uscării în masă ş.a.)

  - suprafeţe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase.

- B) terenuri ocupate de arborete necorespunzătoare silvo-biologic şi/sau economic ce urmează a fi reîmpădurite:

  - suprafeţe acoperite de arborete derivate provizorii (mestecănişuri, plopişuri de plop tremurător, arţărete, cărpinete, teişuri ş.a.)

  - terenuri cu arborete slab productive ce nu se pot regenera natural;

  - suprafeţe cu arborete în care sunt necesare lucrări de ameliorare în scopul îmbunătăţirii compoziţiei şi/sau consistenţei.

- C) terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:

  - suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având porţiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziţia de regenerare, cu seminţiş neutilizabil, vătămat etc;

  - teritorii ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de crâng simplu, cu porţiuni neregenerate în care este indicată introducerea unor specii valoroase.

- D) alte terenuri şi anume:

  - terenuri în care sunt necesare completări în plantaţii, semănături şi butăşiri directe;

  - terenuri aflate în folosinţă temporară la alţi deţinători şi reprimite în fondul forestier spre a fi împădurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde industriale, menajere etc)

Încadrarea suprafeţelor ce necesită intervenţii pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri de împădurit, reîmpădurit este necesară, pentru că trebuiesc luate în considerare în stabilirea diferenţiată a lucrărilor de pregătire a terenului şi a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv. Pentru încadrarea corectă a fiecărei unităţi amenajistice în categoria corespunzătoare stării actuale a terenului de împădurit, se vor analiza datele din descrierea parcelară completate cu date obţinute observaţii proprii efectuate pe teren.

Tabelul 2.1

Încadrarea u.c.f.-urilor pe categorii de terenuri de împădurit

| Nr. crt. | Categorii de teren de împădurit | Cod categorie teren | U.c.f | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ha | % |
| 1 | Suprafeţe lipsite de păduri aflate în fond forestier (poieni) | A1 | 33F | 0.6 | 1.35 |
| 2 | Suprafeţe lipsite de păduri aflate în fond forestier (poieni) | A1 | 41C | 1.9 | 4.27 |
| … | Suprafeţe lipsite de păduri aflate în fond forestier (poieni) | A1 | 67B | 0.6 | 1.35 |
| Total (categoria A) | 3.1 | 6,97 |
| Total (categoria B) |  |  |
| Total (categoria C) |  |  |
| Total (categoria D) |  |  |
| Total general | … | 100 |

## Capitolul 3 – Stabilirea soluţiilor tehnice de instalare a culturilor forestiere

Acesta este cel mai consistent capitol din punctul de vedere al alegerii soluţiilor tehnice de instalare artificială a vegetaţiei forestiere.  În acest capitol se stabilesc intervenţiile artificiale pe categorii de lucrări de împădurire, se aleg speciile pentru acţiunea de  împădurire, se alcătuiesc compoziţiile de regenerare şi de împădurire, se stabilesc metodele şi procedeele de împădurire, se proiectează schemele de împădurire, se precizează modalităţile de pregătire a terenului şi solului, necesarul de material de împădurit şi epoca de instalare a culturilor şi tehnica de execuţie.

3.1 Generalităţi

Trebuie prezentate generalităţi privind principiile şi tehnica intervenţiilor artificiale. Se menţionează consideraţii asupra noţiunii de împăduriri – ansamblul aspectelor privind instalarea vegetaţiei forestiere pe cale artificială; obiectul împăduririlor – pădurea artificială sau cultura forestieră; scopul – instalarea artificială acolo unde regenerarea naturală nu este posibilă sau nu este indicata (din motive de ordin economic, tehnic, biologic).

3.2 Stabilirea intervenţiilor artificiale pe categorii de lucrări de împădurire

Se va trece la stabilirea categoriilor de lucrări de împădurire pentru fiecare u.c.f. în parte si se va justifica încadrarea pe categorii de lucrări. Datele vor fi prezentate centralizat într-un tabel:

Tabelul 3.1

Natura lucrărilor de împăduriri în funcţie de categoria de teren de împădurit şi ponderea lor în suprafaţă

| Nr. crt. | u.c.f. | Categoria de teren de împădurit | Natura lucrărilor de împăduriri | Seminţiş utilizabil (% din suprafaţă) | Suprafaţa (ha) | Ponderea din suprafaţa totală (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | denumire | cod |  | totală | efectivă |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total pe categorie |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total general |  |  |  |

Observaţie: Pentru stabilirea categoriilor de lucrări de împădurit pe u.c.f. -uri se va studia următoarea prezentare a tipurilor de categorii de lucrări:

##### Categorii de lucrări de împădurire

În funcţie de natura intervenţiei se diferenţiază următoarele categorii de lucrări de împădurire :

a. Împăduririle propriu-zise reprezintă instalarea culturilor pe terenurile pe care pădurea nu a existat, sau de pe care aceasta a fost înlăturată de multă vreme. Aceste lucrări se execută pe terenurile din grupa A:

a1- Poieni şi goluri din cuprinsul fondului forestier

a2- Terenuri scoase temporar din fondul forestier şi folosite în alte sectoare economice, care apoi se reprimesc pentru împădurire

a3- Terenuri din afara fondului forestier

b. Reîmpăduriri. Operaţia de reîmpădurire presupune instalarea de noi culturi forestiere pe terenuri ocupate de păduri care urmează a fi înlăturate, iar instalarea noilor culturi se poate face după înlăturarea pădurii sau chiar înainte. În raport cu perioada intervenţiei se disting următoarele categorii:

b1- Reîmpăduriri propriu-zise - lucrări prin care se urmăreşte instalarea pe cale artificială a unor arborete cu structură normală, instalate pe terenuri cu soluri forestiere nealterate, iar compoziţia noilor culturi va fi identică sau apropiată de cea a arboretelor pe care le înlocuiesc. Asemenea lucrări se execută ca şi la lucrările de împăduriri propriu-zise în terenurile din categoria A. Aici avem :

b11- Reîmpăduriri în urma tăierilor rase concentrate, executate în arborete cu structură normală, ajunse la exploatabilitate şi care sunt supuse în mod obişnuit acestui tip de tratament.

b12- Reîmpăduriri în locul calamităţilor recente.

Reinstalarea vegetaţiei forestiere pe terenurile ocupate în prezent cu arborete degradate se face prin lucrări de refacere şi substituire, presupunând înlăturarea totală a vechiului arboret.

b2- Refaceri - presupun reinstalarea vegetaţiei forestiere pe cale artificială pe terenuri ocupate de arborete cu productivitate scăzută, având o stare de vegetaţie nesatisfăcătoare ca urmare a degradării consistenţei corelată frecvent şi cu regenerări repetate din lăstari. Particularitatea acestor lucrări este menţinerea compoziţiei actuale. Lucrările de refacere se execută pe terenuri încadrate în categoria B:

b21- arborete situate în staţiuni de productivitate mijlocie sau superioară pentru speciile pe care le conţin, în cazul în care sunt arborete degradate, a căror consistenţă este între 0,1-0,3, indiferent de vârstă sau arborete brăcuite, c= 0,4-0,6, care se apropie de vârsta exploatabilităţii.

b22- arborete provenite din lăstari, alcătuite din specii valoroase în stare lâncedă de vegetaţie, incapabile să se regenereze pe cale naturală, pentru care se adoptă modalitatea de conversiune prin refacere.

b23- refacerea arboretelor degradate de plop, salcie din luncile Dunării şi a celor din luncile interioare.

b24- arborete afectate de atacuri de insecte sau de fenomene de uscare în masă.

b3- Substituirile presupun reinstalarea vegetaţiei forestiere pe terenurile ocupate în prezent cu arborete de valoare economică scăzută, dar având origine naturală, arborete alcătuite din specii cu potenţial biologic redus, cum sunt arboretele derivate, instalate în condiţii puţin favorabile dezvoltării lor. Particularitatea esenţială a substituirii constă în faptul că prin intervenţie se schimbă compoziţia arboretului existent. Aceste lucrări se execută tot în terenuri din categoria B:

b31- arborete de origine naturală, aparţinând tipurilor de pădure derivate, alcătuite din specii secundare (sp. pioniere – Me, Pl ; amestecuri de Ca, Te);

b32- arborete de origine naturală alcătuite din salcie şi plopi indigeni situate în staţiuni apte pentru plopi euramericani;

b33- tufărişuri alcătuite din specii arbustive;

b34- arborete de origine artificială de stejar pedunculat cu stare lâncedă de vegetaţie instalate în condiţii staţionale improprii (apte ptr. gârniţă sau cer);

b35- arborete slab productive de salcâm instalate pe soluri cu textură grea, uscate, superficiale, scheletice, cu efervescenţă la suprafaţă sau pe soluri expuse la înmlăştinare.

c. Completările - se diferenţiază în funcţie de stadiul de dezvoltare al culturilor existente, de consistenţa şi starea de vegetaţie. Completările sunt lucrări de împădurire aplicate parţial în cuprinsul terenului de împădurit cu menţinerea vegetaţiei lemnoase existente. Ele se execută în culturile tinere (faza seminţiş – desiş) rezultate din regenerări naturale sau artificiale parţiale (în golurile rămase neregenerate). Se execută în terenuri din categoria C sau D:

c1- suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu tăieri de regenerare sub adăpost şi incomplet regenerate;

c2- suprafeţe regenerate natural ocupate de seminţişuri cu consistenţă nesatisfăcătoare;

c3- suprafeţe regenerate natural sau artificial în care există porţiuni cu seminţişuri neutilizabile, vătămate sau dispărute;

c4- suprafeţe ocupate de arborete de crâng simplu regenerate incomplet în care urmează să se facă completări în goluri.

d. Ameliorările sunt lucrări de împădurire cu caracter parţial ce se execută pe terenuri ocupate de regulă de arborete tinere sau de vârste mijlocii (nuieliş - codrişor), cu consistenţă subnormală, cu soluri înţelenite şi stare lâncedă de vegetaţie (în categoria de terenuri B). Pentru a redresa situaţia acestora sunt necesare lucrări de completare în goluri cu specii arborescente sau la nevoie cu specii arbustive.

d1- arborete rărite din grupa I funcţională, indiferent de vârstă la care nu este permisă refacerea sau substituirea;

d2- arborete din grupa a II- a funcţională, cu consistenţă subnormală sau  brăcuite, aflate la vârste tinere, la care nu se justifică din punct de vedere economic refacerile sau substituirile

d3- completări întârziate efectuate în arborete ce au depăşit faza de desiş şi sunt afectate de diferite fenomene de degradare (calamităţi, doborâturi, incendii).

3.3 Alegerea speciilor pentru împădurire şi justificarea lor silvo-economică

Intervenţia artificială pentru regenerarea pădurii urmăreşte înfiinţarea de culturi valoroase sub raportul producţiei de biomasă şi al calităţii lemnului, caracterizate prin stabilitate, capacitate ridicată de autoreglare şi autoprotecţie împotriva factorilor dăunători, astfel încât să-şi poată îndeplini la parametri superiori funcţiile de producţie şi protecţie atribuite.

Pentru atingerea acestor deziderate problema fundamentală în proiectarea lucrărilor de împădurire o constituie alegerea speciilor. Principiul esenţial care stă la baza rezolvării acestui aspect constă în realizarea unei depline concordanţe între cerinţele ecologice ale speciei de introdus şi particularităţile staţionale ale terenului de împădurit. Întrucât ansamblul condiţiilor fizico-geografice şi de vegetaţie forestieră constituie un indicator preţios al caracteristicilor ecologice, la alegerea speciilor se va ţine seama în primul rând de încadrarea terenului de împădurit în marile unităţi de relief şi etaje naturale de vegetaţie.

Pentru nevoile practice, pe baza studiilor, în cadrul etajului de vegetaţie s-au diferenţiat ansambluri de staţiuni - vegetaţie, reprezentând grupe de tipuri de staţiuni şi de pădure, ecologic echivalente denumite convenţional grupe ecologice. La constituirea grupelor ecologice (114 grupe ecologice) s-au avut în vedere condiţiile de climă, relief, substrat, sol, ape supra şi subterane, condiţiile caracterizate printr-un înalt grad de omogenitate care să permită aplicarea aceloraşi măsuri silvotehnice de regenerare a pădurilor sau de împădurire.

Fiecare grupă ecologică cuprinde de regulă mai multe tipuri de staţiuni şi de pădure, fiind respectat principiul ca un tip de pădure să apară numai într-o grupă ecologică. Încadrarea pe grupe ecologice a fiecărui UCF se va face în funcţie de tipul de pădure şi numai în lipsă se va apela la caracteristicile staţionale ale terenului de împădurit (doar în lipsa tipului de pădure se alege grupa ecologică în funcţie de tipul de staţiune).

Principii silvico-tehnice în alegerea speciilor :

- promovarea cu precădere a speciilor autohtone cu valoare economică ridicată şi repede crescătoare în staţiuni de bonitate mijlocie şi superioară

- folosirea speciilor principale în primul rând în cadrul arealului lor natural de vegetaţie, extinderea în afara arealului făcându-se cu mult discernământ

- crearea de culturi stabile alcătuite din specii compatibile din punct de vedere ecologic

- evitarea introducerii unor specii delicate în staţiuni în care există factori limitativi pentru aceste specii

- fortificarea arboretelor de molid împotriva doborâturilor de vânt sau rupturilor de zăpadă prin extinderea în etajul molidului a  laricelui, zâmbrului, fagului, paltinului

- introducerea speciilor secundare şi arbustive în măsura în care regenerarea lor naturală nu este asigurată şi există pericolul înţelenirii solului

- utilizarea în proporţie mai mare a speciilor arborescente şi arbustive producătoare de fructe sau seminţe preferate de vânat, comestibile sau solicitate în alte domenii economice

Clasificarea speciilor din compoziţia de regenerare în funcţie de rolul atribuit:

În cadrul unui arboret, speciile pot fi:

- principale: specii arborescente, de mărimea I, capabile să se situeze întotdeauna în plafonul superior, având funcţie principală de producţie. Aceste specii contribuie în cea mai mare măsură la realizarea obiectivelor urmărite.

a) de bază – desemnează specia din compoziţia arboretului cu proporţia cea mai mare sau care are lemnul de cea mai bună calitate

b) de amestec - celelalte specii principale (cu ponderea de participare mai mică – 20-30%);

- secundare (de stimulare, de împingere, de ajutor): specii, de regulă, de mărimea a doua (sau chiar a treia) ce formează cel mai adesea un al doilea etaj de vegetaţie şi stimulează creşterea speciilor principale, având însă şi un rol protectiv şi desigur unul economic.

- de protecţie şi ameliorare a solului: reprezentate în general prin arbuşti ce îndeplinesc funcţiile definite chiar de încadrarea acestora.

Observaţie: În cadrul proiectului, la acest subcapitol, se vor preciza speciile principale de bază folosite, cu o scurtă descriere a acestora din punct de vedere cultural (nu doar dendrologic).

3.4. Alcătuirea compoziţiei de regenerare şi stabilirea compoziţiei de împădurire

Compoziţia de regenerare reprezintă structura pe specii a noii asociaţii forestiere, exprimată în procente, considerată optimă în raport cu aptitudinile staţiunii şi cu funcţiile atribuite culturii.

Compoziţia de regenerare se stabileşte la nivelul fiecărei ucf, înainte de înlăturarea arboretelor existente, urmărindu-se pe cât posibil obţinerea ei pe cale naturală, prin adoptarea şi aplicarea unor tratamente adecvate particularităţilor ecologice ale speciilor care intră în compoziţia arboretelor respective.  Pentru a cuantifica aportul intervenţiei artificiale, s-a introdus termenul de compoziţie sau formulă de împădurire.

Compoziţia de împădurire nominalizează speciile şi precizează ponderea lor de participare (în procente) în intervenţia artificială de instalare a culturilor forestiere.  În cazul în care intervenţia artificială presupune parcurgerea integrală a terenului cu lucrări de împăduriri, formula de împădurire va fi identică cu compoziţia de regenerare. Compoziţia de regenerare reprezintă în fapt compoziţia pe care o vom obţine după acţiunea de regenerare (naturală, artificială sau mixtă), pe când compoziţia de împădurire reprezintă compoziţia cu care se intervine artificial pentru a ajunge în final la compoziţia de regenerare. În cazul în care intervenţia artificială este parţială (cazul completărilor sau ameliorărilor, sau în general când există seminţiş utilizabil), compoziţia de împădurire va fi calculată în funcţie de suprafaţa efectivă de împădurire pentru a realiza în urma intervenţiei compoziţia de regenerare (în tabelul 3.2 este prezentată o astfel de situaţie şi un model de calcul).

Compoziţia de regenerare o stabilim în urma consultării normelor tehnice nr. 1 – în funcţie de grupa ecologică în care se încadrează ucf-ul. Pentru fiecare grupă ecologică sunt precizate 2-3 compoziţii de regenerare, după cum urmează :

- b1-compoziţia de regenerare pentru arborete care se regenerează natural în condiţii normale;

- b2-compoziţia pentru arborete care nu se regenerează natural sau doar în proporţie redusă;

- b3- compoziţia pentru arborete care nu se regenerează natural şi este necesară pregătirea integrală a solului în vederea împăduririi.

La alcătuirea compoziţiilor de regenerare se recomandă adoptarea unor amestecuri cât mai bogate în specii, mai cu seamă în cazul împăduririi unor terenuri cu mare extensiune în suprafaţă. În situaţiile în care normativele propun în compoziţia de regenerare specii secundare şi arbustive, nu se justifică introducerea lor artificială, în măsura în care asemenea specii sunt semnalate în arboretele actuale şi există condiţii pentru regenerarea lor naturală în proporţia dorită.

#### Tabelul 3.2 - Compoziţii de regenerare şi de împădurire stabilite în raport cu natura lucrărilor adoptate pe u.c.f.-uri şi rolul atribuit speciilor propuse

| Nr. crt | ucf | Sup. totală | TS | Grupa ecologică | Compoziţia ţel | Comp. de împăd. (%) | Specii principale | Sp. secundare | Ponderea % în suprafaţă a sp. principale din compoziţia de regenerare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Suprafaţa efectivă | TP (coduri) |  | Compoziţia de regenerare |  | de bază | de amestec |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2A | 16.8 6.72 | 3323 1311 | GE 16 | 5Mo 3Br 2Fa,Pam 5Mo 3Br 2Fa,Pam | 80 Mo 15 Br 5 Pam | 80 Mo | 15 Br 5 Pam | - | 50 Mo 50 Br,Fa,Pam |
| 2 ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Modelul de calcul pentru ucf-ul 2A se refera la următoarele date de intrare:

Suprafaţa ucf-ului: 16,8 ha Tipul de padure : 1311  Suprafaţa ocupată cu seminţiş utilizabil : 0,6 din suprafaţa, compziţia seminţişului utilizabil : 4Br 3Mo 3Fa

Se cere : stabilirea formulei de împădurire ce va fi aplicată pe suprafaţa de 6,72 ha în scop de completare

În baza TP 1311 se stabileşte grupa ecologică – GE 16, care recomandă 6-7 Mo 1-3 Br 1-3 Fa, Pam

Înmulţind proporţia de participare a speciilor din seminţiş cu 0,6 (60%) se obţine proporţia de participare a speciilor reală (raportată la tot u.c.f.-ul): 24 Br 18 Mo 18 Fa

Se observă că intervenind pe 40% din suprafaţa, chiar dacă pe suprafaţa rămasă de regenerat s-ar introduce doar molid, nu s-ar putea obţine un procent de 6-7 Mo (maximul ar fi 40+18, adică 58 %), drept pentru care se stabileşte compoziţia de regenerare la: 50Mo 30Br 20 Fa, Pam

Se urmăreşte să se obţină:  50 Mo    30 Br    20 Fa, Pam (compoziţia de regenerare)

Există în prezent:                   18 Mo    24 Br    18 Fa            (seminţişul utilizabil)

Calculul deficitului:           32 Mo     6 Br       2 Pam          (obţinut prin diferenţă)

Pentru a obţine formula de împădurire trebuie să raportăm deficitul (cu care noi vom interveni în cei 40% din suprafaţa rămasă) la întreaga suprafaţă a u.c.f.-ului.
Această operaţie constă în împărţirea proporţiei speciilor din deficit la 0,4 (40%). Se obţine formula de împădurire: 80 Mo    15 Br    5 Pam

3.5. Metode şi procedee de împădurire

Culturile forestiere pot fi instalate artificial prin semănături directe, plantaţii şi foarte rar,  prin butăşiri directe. Alegerea uneia sau alteia din metodele precizate se face ţinând seama,  în primul rând,  de particularităţile biologice ale speciilor din compoziţia de împădurire,  iar în al doilea rând,  de condiţiile fitoclimatice şi de caracteristicile solului.

Tabelul 3.3

Explicitarea şi detalierea codurilor privind tehnologiile de împădurire

| Nr. crt. | Metoda de împădurire | Procedeu | Variante de lucru | Cod tehnologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Semănături directe | 1. în cuiburi |  | 1.1 |
|  |  | 2. în vetre sau tăblii |  | 1.2 |
|  |  | 3. în rânduri sau rigole |  | 1.3 |
|  |  | 4. prin împrăştiere |  | 1.4 |
| 2. | Plantaţii | 1. în gropi | 1. normale (0,3-0,4m adâncime) | 1. puieţi cu rădăcina nudă 1.manual 2.mecanizat | 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 |
|  |  |  |  | 2. puieţi cu rădăcina protejată | 2.1.1.2 |
|  |  |  | 2. mijlocii (0,4-0,9m adâncime) | 1. puieţi cu rădăcina nudă 1.manual 2.mecanizat | 2.1.2.1.1 2.1.2.1.2 |
|  |  |  |  | 2. puieţi cu rădăcina protejată | 2.1.2.2 |
|  |  |  |  | 3. puieţi de talie mijlocie şi mare 1.manual 2.mecanizat | 2.1.2.3.1 2.1.2.3.2 |
|  |  |  | 3. adânci (peste 0,9 m adâncime) | 1. cu puieţi de talie mare | 2.1.3.1 |
|  |  |  |  | 2. cu puieţi de talie mare cu balot | 2.1.3.2 |
|  |  | 2. în despicătură |  | 2.2 |
|  |  | 3. pe banchete |  | 2.3 |
|  |  | 4. alte procedee |  | 2.4 |
| 3 | Butăşiri directe | 1. cu butaşi normali | 1. execuţie manuală | 3.1.1 |
|  |  |  | 2. execuţie mecanizată | 3.1.2 |
|  |  | 2. cu butaşi lungi (sade) |  | 3.2 |

Conform tabelului 3.3, care este un extras din anexa 4 a NT 1, se va trece la alcătuirea tabelului 3.4, „Soluţiile tehnice de instalare a culturilor forestiere adoptate pe U.C.F.-uri”.

Tabelul 3.4

Soluţiile tehnice de instalare a culturilor forestiere adoptate pe U.C.F.-uri

(Exemplu de completare a tabelului)

| Nr. Crt | u.c.f. | Natura lucrărilor de împădurire | Compoziţia de împădurire | Tehnologii de lucru propuse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cod | Decodificarea tehnologiei |
| 1 | 95V | Împădurire | 7Fa | 1.3 | Semănături directe în rânduri |
|  |  |  | 2Br | 1.1. | Semănături directe în cuiburi |
|  |  |  | 1Mo | 2.1.1.1.1 | Plantaţii în gropi normale cu puieţi cu rădăcină nudă manual |
| 2 | 95H | Reîmpădurire | 7Fa | 1.3 | Semănături directe în rânduri |
|  |  |  | 1Mo | 2.1.1.1.1 | Plantaţii în gropi normale cu puieţi cu rădăcină nudă manual |
|  |  |  | 1Pam | 2.1.1.1.1 | Plantaţii în gropi normale cu puieţi cu rădăcină nudă manual |
|  |  |  | 1Fa | 1.3 | Semănături directe în rânduri |
| 3 | 88D | Refacere | 7Fa | 1.3 | Semănături directe în rânduri |
|  |  |  | 2Br | 1.1. | Semănături directe în cuiburi |
|  |  |  | 10Mo | 2.1.1.1.1 | Plantaţii în gropi normale cu puieţi cu rădăcină nudă manual |

3.6. Scheme de împădurire

Schema de împădurire trebuie să indice prin simboluri, într-o reprezentare grafică, modul de asociere şi amplasare a speciilor pe suprafaţa de împădurit, dispozitivul de instalare şi desimea iniţială a culturilor. Privitor la modul de asociere al speciilor, speciile principale se asociază grupat, iar cele secundare şi cele de protecţia şi ameliorarea solului se asociază intim cu cele principale. Între speciile principale amestecul se realizează cel mai frecvent grupat, pentru a se evita efectul negativ al concurenţei între speciile componente, eliminarea unei specii de către alta, determinată adesea de ritmurile de creştere în înălţime diferite în anumite perioade de la o specie la alta, precum şi de particularităţile bio-ecologice ale speciilor.

Schemă de împădurire (Damian, 1969)

Asocierea grupată a speciilor principale se poate realiza în biogrupe sau benzi, iar biogrupele se împart în buchete ( sup. < 100 m 2) şi grupe ( sup.100-1000 m2).

Dispozitivul de cultură indică modul cum se instalează exemplarele pe terenul de cultură. Se poate opta pentru un dispozitiv ordonat (geometric, regulat) cu distanţe egale între rândurile de puieţi şi puieţi pe rând (dispozitiv în pătrat), ori cu aceste distanţe diferite (dispozitiv în dreptunghi) sau în cazul terenurilor accidentate se poate folosi un dispozitiv neregulat.

Dispozitiv de cultură în pătrat (a),în dreptunghi (b) şi în romb (chincons) (c)

Tabelul 3.5

Norme de semănat (bucăţi seminţe) pe specii pentru împăduriri prin semănături directe

| Specia | Procedee şi variante de semănat |
| --- | --- |
|  | În cuiburi (buc/cuib) | În rânduri (buc/m) | Prin împrăştiere (buc/m2) |
|  | 1.1. şi 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Brad | 80 | 30-35 | 180-200 |
| Molid | 50 | 15-20 | 80-100 |
| Fag | 50 | 15-20 | 80-100 |
| Cvercinee | - | 12 | - |

Tabelul 3.6

Tabel de descriere a schemelor de împădurire (Exemplu de completare a tabelului)

| Comp. de împădurire | Mod de asociere | Distanţa de instalare (m) | Desime cultură pură (puieţi/ha) | Ponderea pe specii/ha | Mărime biogrupă | nr biogrup / ha | Suprafaţă efectivă | Dist. intre biogrupe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nr. puieţi | Supraf. specie (ari/ha) | N pui. | S (m2) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Schema de împădurire pentru u.c.f. 95V |
| 70 Fa | - | 2x1 | 5000 | 3500 | 70 | - | - | - | 0,7 |  |
| 20 Br | buchete | 2x1 | 5000 | 1000 | 20 | 20 | 40 | 50 | 0,3 | măsurată |
| 10 Mo | buchete | 2x1 | 5000 | 500 | 10 | 20 | 40 | 25 |  | măsurată |
| Schema de împădurire pentru u.c.f. 105H |
| 60 Go | - | 2x1 | 5000 | 3000 | 60 | - | - | - | 0,6 |  |
| 20 Pam | buchete | 2x1 | 5000 | 1000 | 20 | 20 | 40 | 50 | 0,4 | măsurată |
| 10 Ci | buchete | 2x1 | 5000 | 500 | 10 | 20 | 40 | 25 |  | măsurată |
| 10 La | buchete | 2x2 | 2500 | 250 | 10 | 10 | 40 | 25 |  | măsurată |

ATENŢIE: Pentru completarea tabelului 3.6 trebuie întocmite şi schiţele (reprezentările grafice) schemelor de împădurire (acestea vor fi anexate proiectului). De asemenea, mărimea biogrupei (sau numărul de puieţi sau suprafaţa exprimată în m2) se ALEGE, nu se calculează, în funcţie de caracteristicile speciei.
De exemplu – în cazul bradului s-a optat pentru buchete de 40 m2, ceea ce la un dispozitiv de instalare de 2x1 m reprezintă buchete de 20 de puieţi. Numărul de biogrupe la hectar se poate calcula sau prin raportare la suprafaţă sau prin raportare la numărul de puieţi: la brad se obţin 50 de biogrupe la hectar -> 1000 puieţi/ha : 20 puieţi/biogrupă = 50 biogrupe/ha sau 2000 m2/ha (20 ari/ha) : 40 m2 = 50 biogrupe/ha.

Tabelul 3.7

Dispozitive şi desimi la hectar adoptate pe U.C.F-uri în funcţie de tehnologiile de împădurire şi modalitatea de asociere a speciilor (Exemplu de completare a tabelului)

| u.c.f | Comp. de împăd. | Tehnol. de împăd. | Mod de asociere | Dispoz. de instalare (m) | Desime (nr. pui./ha) | Desimi pe specii | M1000 (g) | Total sem. (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Plantaţii | Semănături directe |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nr. pui. | m2,m,cuiburi | Nr. sem. m2,m,cuiburi | Total sem.(buc) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10B | 60 Mo | 2.1.1.1.1 | - | 2x1 | 5000 | 3000 | - | - | - | - | - |
|  | 20 La | 2.1.1.1.1 | benzi | 2x2 | 2500 | 500 | - | - | - | - | - |
|  | 10 Pam | 2.1.1.1.1 | buchete | 2x1 | 5000 | 500 | - | - | - | - | - |
|  | 10 Br | 1.1. | buchete | 2x1 | 5000 | - | 500 cuiburi | 80/cuib | 40.000 | 65,0 | 2.6 |

M1000 (masa a 1000 de seminţe) se preia din STAS-ul 1808/2004 pentru calitatea I a semintelor

(Br – 65 g, Fa – 235 g, Mo – 20,8 g)

3.7. Pregătirea terenului şi lucrarea solului

Scopul lucrărilor: asigurarea condiţiilor optime de instalare a vegetaţiei lemnoase

Lucrările de pregătire a terenului presupun executarea unor lucrări specifice folosirii  sale anterioare: curăţirea resturilor de exploatare; curăţirea terenului de tufărişuri, arbuşti, seminţiş neutilizabil; strângerea pietrelor, bolovanilor; înlăturarea vegetaţiei erbacee parţial sau de pe întreaga suprafaţă.

Lucrarea solului constă în mobilizarea acestuia pe întreaga suprafaţă sau parţial şi se poate face:

- pe toată suprafaţa (cojirea şi mărunţirea ţelinii, desfundarea, grăparea şi cultivaţia)

- parţial

    - în fâşii sau benzi (la câmpie)

    - în fâşii sau tăblii (în regiunea colinară)

    - în vetre (în zona de munte, pe terenuri accidentate)

Anexele normelor tehnice NT 1 oferă informaţii privitoare la alegerea tehnologiilor de pregătire a terenului şi solului iar pentru fiecare grupă ecologică sunt oferite recomandări privitoare la soluţiile tehnice ce trebuie alease în cazul u.c.f.—urilor.

Pentru fiecare u.c.f. vor fi precizate tehnologiile de pregătire a terenului şi solului şi se va calcula suprafaţa efectivă pe care se va interveni (dacă se optează pentru o pregătire parţială a terenului şi solului).

Tabelul 3.8

Tehnologii de pregătire a terenului

| Denumirea lucrărilor | Variante de lucru | cod |
| --- | --- | --- |
| 0 - nu este necesară |  | 0 |
| 1 - îndepărtarea preexistenţilor, seminţişului neutilizabil , arbuşti | 1-în locurile de plantare 2-în benzi coridoare sau ochiuri 3-pe toată suprafaţa | 1.1 1.2 1.3 |
| 2 - curăţirea terenurilor de resturi de exploatare(crengi , vârfuri, coajă etc.) |  | 2 |
| 3 - îndepărtarea ierburilor înalte , rugi , zmeuriş |  | 3 |
| 4 - scoaterea transportul şi depozitarea cioatelor , nivelarea terenurilor | 1-parţială (în ochiuri , benzi ,coridoare) (1 manual / 2 mecanizat) 2-pe toată suprafaţa (1 manual / 2 mecanizat) | 4.1.1 / 4.1.2 4.2.1 / 4.2.2 |
| 5 - eliminarea apei în exces | 1-de pe suprafeţe mici 2-de pe suprafeţe mari (şanţuri, puţuri) | 5.1 5.2 |
| 6 - curăţirea terenurilor de pietre şi grohotiş în locurile de plantare |  | 6 |

Tabelul 3.9

Tehnologii de pregătire a solului

| Denumirea lucrărilor | Variante de lucru | cod |
| --- | --- | --- |
| 0 - fără pregătirea anticipată a solului , plantarea în gropi | 1 - mici (30X30X30cm) 2 - mari (40X40X40..60X60X60cm) | 0.1 0.2 |
| 1 - pregătire parţială a solului | 1 - în vetre | 1-de 40X60 cm | 1.1.1 |
|  |  | 2-de 60X80 cm | 1.1.2 |
|  |  | 3-de 80X100 cm | 1.1.3 |
|  | 2 - în tăblii | 1-de 2X2m | 1.2.1 |
|  |  | 2-de 2X3m | 1.2.2 |
|  |  | 3-de1..2 X 3..5 m | 1.2.3 |
|  | 3 - în fâşii | 1-de 2..3m (terenuri plane) | 1.3.1 |
|  |  | 2-de 0,7-1,0m (panta >12°) | 1.3.2 |
|  | 4 - în terase | 1-înguste (<1,2 m) | 1.4.1 |
|  |  | 2-late (>1,2 m) | 1.4.2 |
|  | 5 - biloane | 1-înguste (<0,8 m) | 1.5.1 |
|  |  | 2-late (>0,8 m) | 1.5.2 |
| 2 - cu pregătirea mecanizată a solului pe toată suprafaţa | 2 |

Tabelul 3.10

Soluţiile tehnice de pregătire a terenului şi a solului stabilite pe u.c.f

(Exemplu de completare a tabelului)

| UCF | Natura lucrărilor Suprafaţa de parcurs(ha) | I Pregătirea terenului | II Pregătirea solului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea Lucrărilor (cod) | Suprafaţa (ari/ha) | Denumirea Lucrărilor (cod) | Suprafaţa (ari/ha) |
| 28 I | Completări 0,56 | 1.1 | 24 | 1.1.2 | 24 |
| 32 A | Completări 5,95 | 1.1 | 24 | 1.1.2 | 24 |
| 28 A | Substituiri 0,6 | 1.1 | 12 | 1.1.1 | 12 |
| 58 B | Substituiri 0,5 | 1.1 | 12 | 1.1.1 | 12 |
| 10 B | Substituiri 12,6 | 1.1 | 21,6 | 1.1.2 | 21,6 |

Explicatie:

Suprafaţa efectiv pregătită ari/ha = nr. vetre/ha x suprafaţa unei vetre

24 ari/ha = 5000 vetre/ha x 0,6m x 0,8m   sau   12 ari/ha = 5000 vetre/ha x 0,4m x 0,6m

21,6 ari/ha = 4500 vetre/ha x 0,6m x 0,8m

(3000 Mo, 500 Pam, 500 Br, 500 La – laricele are schema de instalare 2 x2 m)

Compoziţia pentru ucf-ul 10B  este 6Mo 2La 1Pam 1Br)

3.8. Materialul de împădurire

În funcţie de tehnologiile de împădurire adoptate pentru u.c.f.-uri, se precizează natura materialului de împădurit (seminţe, puieţi) şi se va stabili necesarul de puieţi sau seminţe pe u.c.f. -uri.

Tabelul 3.11

Materialul de împădurire necesar pentru împădurirea suprafeţelor incluse în planul de regenerare

(Exemplu de completare a tabelului)

| u.c.f. | Suprafaţa efectivă (ha) | Compoziţia de împădurire | Metoda de împădurire | Desimea la ha (mii buc) | Unitatea de măsură | Cantitatea la u.c.f. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | mii buc. puieţi | kg seminţe |
| 10 B | 12,6 | 60 Mo 20 La 10 Pam 10 Br | Plantaţii Plantaţii Plantaţii Semănături | 3,00 0,50 0,50 40,0 | Mii bucăţi Mii bucăţi Mii bucăţi Mii seminţe | 37,8 6,3 6,3 - | - - - 32,76 |

Explicatie:

40 mii seminte Br  - >  40 x 65g =2,6 kg - >    2,6 kg /ha x 12,6 ha  = 32,76 kg (se folosesc datele din tab. 3.7)

65g reprezintă masa a 1000 de seminţe în cazul bradului

32,76 kg seminte Br = 2,6 kg sem/ha(din tab 3.7) x 12,6 ha

37,8 mii puieti Mo  =    3 mii buc/ha x 12,6 ha       (3000 buc/ha = 60% din 5000 puieţi/ha pentru un dispozitiv de 2x1m)

3.9. Epoca de instalare a culturilor şi tehnica de execuţie

Se va preciza epoca optimă de instalare a culturilor şi se va argumenta alegerea făcută. De asemenea se vor preciza anumite detalii tehnice şi particularităţi ale operaţiilor efectuate (adâncimea de semănare, sortimentele de puieţi folosite, particularităţi fitoclimatice, detalii de execuţie).

Instalarea vegetaţiei forestiere prin metoda plantaţiilor este posibilă doar în timpul repausului vegetativ - toamna după căderea frunzelor sau primăvara înainte de desfacerea mugurilor, evitând însă perioada în care solul este îngheţat sau acoperit de zăpadă. Mai agreată este plantarea de primăvară, cu condiţia ca această să se execute la timp. Cu cât instalarea se face mai devreme, cu atât se reduce riscul dezechilibrului dintre absorbţie şi transpiraţie. În plus, topirea lentă a zăpezii asigură valori rselativ constante ale umidităţii din sol, favorabile consolidării relaţiei dintre sistemul radicelar şi substratul fizic ce susţine creşterea şi dezvoltarea puietului.

Pentru speciile cu seminţe mari, cu conţinut ridicat în apă, a căror păstrare este dificilă peste iarnă (fag, cvercinee, castan porcesc, brad ş.a.) ca şi pentru seminţele a căror fructe au fost recoltate „în pârgă” (acerinee, frasin) sunt indicate semănăturile executate toamna, cu condiţia ca în zona respectivă să nu existe riscul consumării lor de către mistreţi, iepuri, cârtiţe. Dat fiind pericolul răsăririi plantulelor în toamnele lungi, care ar suferi de gerurile din timpul iernii sau a răsăririi primăvara timpuriu, fiind periclitate de îngheţurile târzii (acerineele de exemplu), semănăturile se execută primăvara „în mustul zăpezii”, cu avantajele şi dezavantajele menţionate la culturile în pepinieră.

Capitolul 4.   Urmărirea, controlul şi întreţinerea lucrărilor

4.1. Urmărirea şi controlul lucrărilor de împădurire

Procesul de împădurire se poate considera încheiat numai în momentul în care puieţii rezultaţi din semănături directe sau plantaţii au crescut atât de mult încât pot să se influenţeze reciproc şi împreună să modifice esenţial mediul din cuprinsul culturii. Încheierea procesului coincide cu constituirea stării de masiv (crearea mediului specific pădurii prin realizarea unei desimi la care apar relaţiile de condiţionare reciprocă). Starea de masiv se atinge la un moment diferit, in funcţie de specie, condiţiile staţionale şi modalitatea de instalare (se realizează mai târziu în cazul semănaturilor directe).

Conform normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor (***, 2000, Norme tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor - 7) (NT 7) starea de masiv a regenerărilor se consideră realizată atunci când:

Pentru regenerări naturale:

a) la foioase: ramurile puieţilor se ating în proporţie de minimum 80%;

b) la răşinoase: înălţimea puieţilor este de 1,00-1,20 m în staţiuni normale şi de 0,60-0,70 m în staţiuni extreme.

Pentru regenerări artificiale:

a) la foioase: ramurile puieţilor pe rând sau în grupe se ating în proporţie de cel puţin 80%; pentru plopii euramericani şi nuc diametrul tulpinii la înălţimea de 1,30 m este de minimum 8 cm;

b) la răşinoase: înălţimea puieţilor este de 1,20-1,40 m în staţiuni normale şi de 0,60-0,80 m în staţiuni extreme.

De reţinut că starea de masiv se declară în anul când aceasta se realizează pe întreaga suprafaţă a regenerării analizate. La declararea stării de masiv, numărul minim de puieţi/ha nu trebuie să fie mai mic decât cel corespunzător reuşitei bune pentru speciile principale de bază şi de amestec, calculate prin diminuarea numărului de puieţi plantaţi cu pierderile normale (tehnologice) de puieţi de la instalarea culturii până la realizarea stării de masiv.

Imediat după ce s-a încheiat instalarea unei culturi forestire pe o anumită suprafaţă se face recepţia tehnico-financiară a lucrărilor de împădurire ce constă în verificarea cantitativă şi calitativă a instalării culturilor (se urmăreşte concordanţa dintre prevederile proiectului şi realitatea de pe teren). Operaţia se finalizează printr-un proces verbal de recepţie, în vederea decontării cheltuielilor de manoperă. Metodologia este dată în „Îndrumări tehnice pentru efectuarea controlului anual al împăduririlor ”.

După această recepţie, anual se vor face controale, care se vor executa la începutul toamnei (1 sept. – 15 oct.), se vor verifica plantaţiile de un an şi cele vechi care nu au atins starea de masiv. Aceste controale se vor executa până în anul când s-a declarat starea de masiv. Prima verificare a culturilor se face la 2-3 luni după intrarea acestora în primul an de vegetaţie, iar în  urma acesteia se urmăreşte să se stabilească procentul de prindere a puieţilor, în cazul plantaţiilor , respectiv procentul de răsărire a plantulelor, în cazul semănăturilor directe. Controlul anual al regenerărilor (etapa a II-a) stabileşte reuşita culturilor, modul lor de dezvoltare şi lucrările de întreţinere necesare a se efectua pentru ca acestea să atingă starea de masiv în termenul preconizat iniţial.

Ultimul control se va face în anul atingerii stării de masiv, când se va întocmi un proces verbal de reuşită definitivă şi cultura va trece în fondul forestier de producţie. Acest ultim control  este cunoscut sub numele de recepţia definitivă de punere în funcţiune a împăduririlor.

Urmărirea culturilor se va face în suprafeţe de probă permanente. Într-o suprafaţă regenerată, toate suprafeţele de control vor fi identice ca formă şi mărime. Suprafeţele vor fi identificabile cu ajutorul unor borne confecţionate din lemn, cu capătul superior vopsit în roşu, pe care va fi înscris numărul de ordine al bornei. Amplasarea pe teren se face conform unei reţele rectangulare, după modelul din figura de mai jos.

Forma suprafeţelor de control poate fi circulară sau de dreptunghi, iar aria lor variază în funcţie de mărimea suprafeţei analizate (100m2 ptr. sup. mai mici de 3 ha, 100 si 200 m2 ptr. sup. mai mari de 3 ha).  Acestea vor fi materializate într-o reţea rectangulară imaginară. Aria cumulată a acestor suprafeţe de probă va fi de minim 8% din suprafaţa totală (pentru suprafeţe mai mici de 5 ha), 4% din suprafaţa totală (pentru sup. de 5-10 ha), 2% din suprafaţa totală (pentru sup.> 10 ha).

Observaţie: Începând cu anul următor efectuării ultimei completări şi până la realizarea stării de masiv, inventarierea puieţilor se poate face utilizând 50% din suprafeţele de control amplasate iniţial, uniform răspândite în suprafaţă.

Amplasarea suprafeţelor de control (***, 2000, NT 7)

Reuşita este condiţionată de volumul pierderilor ce se înregistrează la inventarierea puieţilor cu prilejul controlului anual al regenerărilor.

Se consideră pierderi: puieţii dispăruţi, pentru care există semne evidente că au fost plantaţi;  puieţii uscaţi; puieţii vătămaţi, (zdreliţi, răniţi, roşi parţial sau total de vânat, atacaţi de ciuperci sau alţi dăunători ş.a.). Pierderile pot fi: tehnologice (ca urmare a interacâiunii puieţilor cu factorii de mediu – şocul transplantării, concurenţa) şi accidentale (înregistrate peste cele tehnologice, produse de factori obiectivi - viituri, inundaţii, grindină, secetă, îngheţuri, atacuri ale dăunătorilor ce nu puteau fi prevenite; sau subiectivi: neglijenţă, deficienţe tehnico-organizatorice, atacuri ale dăunătorilor care putea fi prevenite). Pentru pierderile accidentale se întocmesc acte justificative cu precizarea cauzelor care le-au determinat, pentru ca ulterior să se stabilească dacă pierderile sunt imputabile.

Pierderile pot fi răspândite uniform sau grupat, (lipsa a cel puţin 4 puieţi alăturaţi.

În cazul în care reuşita culturilor este sub 20% se consideră că pierderea este totală şi se prevede refacerea integrală a lucrării respective.

4.2. Stabilirea reţelei de puncte pentru amplasarea şi materializarea pe teren a suprafeţelor de probă

Suprafeţele de control trebuie să fie uniform repartizate pe teren şi să reprezinte media dezvoltării culturilor şi a factorilor staţionali. Pentru a realiza cele menţionate se va proceda astfel:

- se va realiza o reţea de linii paralele şi perpendiculare,

- la intersecţia lor se amplasează centrele cercurilor de probă sau colţurile pătratelor sau dreptunghiurilor,

- distanţele dintre suprafeţe depind de mărimea suprafeţelor

- numărul de suprafeţe de probă ce se amplasează în fiecare u.c.f. depinde de mărimea suprafeţei acesteia, astfel încât suma cumulată a ariilor tuturor suprafeţelor de probă va fi minim 2, 4 sau 8 % din suprafaţa totală a u.c.f.-ului.

Tabelul 4.1

Date de sinteză privind amplasarea suprafeţelor de probă pe u.c.f.-uri

(Exemplu de completare a tabelului)

| Nr. crt. | U.C.F. | Suprafaţa împădurită | Aria suprafeţei de probă | Numărul Supraf/ distanţa (m) | Aria cumulată a suprafeţei de control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ha | % |
| 1 | 33F | 3.6 | 100 | 30 buc / 30x40 | 0,30 | 8.3 |
| 2 | 41C | 6.9 | 100 | 29 buc / 45x50 | 0,29 | 4,2 |
| 3 | 67B | 26.6 | 200 | 27 buc / 95x100 | 0,54 | 2,0 |

Explicatie:

Pentru ucf-ul 33F – suprafaţa este de 3,6 ha -> aria suprafeţei de probă s-a ales de 100 m2 (se putea alege şi de 200 m2, aria fiind mai mare de 3 ha). Dat fiind suprafaţa mai mică de 5 ha, aria cumulată a suprafeţelor de control trebuie să depăşească 8 %.  8% din 3,6 ha reprezintă 0,288 ha (adică 2880 m2). Asta înseamnă că trebuie un număr minim de suprafeţe de control egal cu 29 (2880 m2 : 100 m2 = 28,8). Astfel că se poate alege numărul minim (29) sau un număr mai mare, rotund – în acest caz 30 (atenţie, să nu se exagereze cu alegerea unui număr mai mare, deoarece costul instalării acestor suprafeţe şi timpul alocat controlului devine mai mare).

Având 30 de suprafeţe, înseamnă că aria cumulată a acestora este de 3000 m2, adică 8,33% din suprafaţa de 3,6 ha.

Pentru a determina distanţele dintre suprafeţe se calculează aria care-i revine unei singure pieţe de probă (suprafaţa pentru care piaţa de probă este reprezentativă, aria careului unitar în care se găseşte piaţa de probă).

În acest caz: 36000 m2 : 30 suprafeţe = 1200 m2 (aceasta este aria careului din reţeaua pieţelor de probă).

Se vor găsi  distanţele convenabile (pot fi mai multe variante) din ale căror valori  înmulţite să rezulte o valoare cât mai apropiată de aria careului din reţea. Este bine ca aceste valori să fie multipli de 10 sau 5 m pentru o uşoară materializare în teren (aceste valori reprezintă de fapt distanţele dintre pieţele de probă).

(Atenţie – cele două valori înmulţite pot să dea o valoare cu puţin mai mică decât valoarea ariei careului, dar nu mai mare – caz în care vor fi amplasate mai puţine pieţe de probă).

În acest caz, pentru valoarea de 1200 m2 valorile posibile cele mai evidente pentru distanţa dintre pieţele de probă (care dau dimensiunea careului reţelei) ar fi 30 m x 40 m. Alte valori posibile ar fi: 60m x 20m sau  45m x 25m.

În funcţie de înclinarea terenului se trece şi raza cercului de probă sau distanţa pentru pieţele dreptunghiulare astfel ca suprafaţa redusă la orizont să corespundă suprafeţei proiectate. În tabelul 1 din Norme tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor – 7, 2000 sunt date aceste valori în funcţie de înclinarea terenului.

4.3. Natura, scopul şi tehnica de aplicare a lucrărilor de îngrijire a culturilor

Odată instalate culturile forestiere, acestea au nevoie de întreţinere permanentă deoarece după instalare ele trec prin cea mai grea perioadă - faza de adaptare. Lucrările de îngrijire vor fi executate în culturile înfiinţate până la atingerea stării de masiv.

Tabelul 4.2

Natura lucrărilor de îngrijire şi modalitatea de execuţie

| Nr crt | Denumire lucrărilor | Modalitatea de execuţie | Cod lucrare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Procedee | Variante |  |
| 1. | Revizuirea manuală a culturilor | Despotmolirea, îndreptarea, eventual replantarea celor descălţaţi | 1 |
| 2. | Descopleşirea puieţilor | 1. manuală |  | 2.1 |
|  |  | 2. mecanizată sau hipo |  | 2.2 |
|  |  | 3. chimică | 1. preemergentă 2. în timpul vegetaţiei 1. în jurul puietului 2. între rândurile de puieţi | 2.3.1 2.3.2.1 2.3.2.2 |
| 3 | Mobilizarea solului şi distrugerea buruienilor | 1. în jurul puieţilor | 1. manual 2. mecanizat (hipo) | 3.1.1 3.1.2 |
|  |  | 2. între rândurile de puieţi | 1. manual 2. mecanizat (hipo) | 3.2.1 3.2.2 |
|  |  | 3. pe rândurile de puieţi | 1. manual | 3.3.1 |
|  |  | 4. pe toată suprafaţa | 1. manual 2. mecanizat (hipo) | 3.4.1 3.4.2 |
|  |  | 5. prin culturi agricole intercalate sau succesive |  | 3.5 |
| 4 | Receparea puieţilor din regenerări naturale prejudiciaţi |  | 4 |
| 5 | Retezara tulpinii puieţilor plantaţi | Pentru prevenireea dezechilibrului fiziologic | 5 |
| 6. | Descopleşiri, degajări | Suprimarea vegetaţiei ierboase şi lemnoase care împiedică buna dezvoltare a puieţilor | 6 |
| 7. | Întreţinerea semănăturilor directe | 1. plivirea, rărirea | 7.1 |
|  |  | 2. mulcirea puieţilor | 7.2 |
|  |  | 3. alte lucrări specifice | 7.3 |
| 8. | Lucrări speciale | 1. aplicarea de repelenţi | 8.1 |
|  |  | 2. tăieri în coroană | 8.2 |
|  |  | 3. fertilizări – amendamentări | 8.3 |
|  |  | 4. răriri, degajări, curăţiri, ate lucrări | 8.4 |

Lucrări de îngrijire a culturilor

- receparea puieţilor: retezarea tulpinii puietului după plantare, la 1-2 cm deasupra nivelului solului, perpendicular pe tulpină; se execută primăvara devreme, doar la puieţii de talie mică de foioase, în zonele cu climat arid pentru a atenua dezechilibrul fiziologic provocat de transplantare;

- revizuirea culturilor: depistarea şi remedierea unor defecte care pot surveni după sezonul rece (înlăturarea materialului vegetal uscat şi a pietrelor, încălţarea puieţilor deşosaţi, refacerea vetrelor)

- mobilizarea solului: se execută prin praşilă şi se urmăreşte distrugerea buruienilor şi aerisirea, afânarea solului pe toată suprafaţa sau parţial (în benzi, tăblii, vetre)

- descopleşirea culturilor : îndepărtarea vegetaţiei ierboase (a buruienilor) din jurul puieţilor,

- descopleşiri – degajări : îndepărtarea vegetaţiei ierboase şi a celei lemnoase nefolositoare;

- depresajul: modalitate de reglare a desimii constând în rărirea puieţilor proveniţi din semănături directe

- completări: operaţii prin care se înlocuiesc golurile (pierderile) din cultură (dacă procentul pierderilor este mai mic decât cel normal admis); se execută în anul al doilea de vârstă al puieţilor prin plantaţii, indiferent de modul în care s-a făcut împădurirea.

Tabelul 4.3  Stabilirea lucrărilor de îngrijire a culturilor pe u.c.f.-uri şi volumul acestora la unitatea de suprafaţă (ha) (Exemplu de completare a tabelului)

| UCF | Suprafaţa (ha) | Compozitia de împădurire | Tehnologia de lucru I – impaduriri II – preg. teren III – preg. sol | Denumirea lucrarilor de îngrijire | Vârsta culturilor | Cod lucrare | Volumul lucrărilor/ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41C | 1,9 | 50%Mo 10%Fa 10%Pam 30%Br | I. 2.1.1.1.1 II. 3 III. 1.1.2 | - retezarea tulpinii | 1 | 5 | 500buc. |
|  |  |  |  | - revizuiri | 2 | 1 | 24ari |
|  |  |  |  | - descopleşiri manuale | 8 | 2.1 | 24ari |
|  |  |  |  | - mobilizarea manuală în jurul puieţilor | 3 | 3.1.1 | 24ari |
|  |  |  |  | - completări (15%) | 2 | 7.3 | 750buc. |
| 67B | 0,6 | 50%Mo 10%Fa 10%Pam 30%Br | I. 2.1.1.1.1 II. 3 III. 1.1.2 | - retezarea tulpinii | 1 | 5 | 500buc. |
|  |  |  |  | - revizuiri | 2 | 1 | 24ari |
|  |  |  |  | - descopleşiri manuale | 8 | 2.1 | 24ari |
|  |  |  |  | - mobilizarea manuală în jurul puieţilor | 3 | 3.1.1 | 24ari |
|  |  |  |  | - completări (15%) | 2 | 7.3 | 750buc. |

4.4. Planificarea lucrărilor de îngrijire pe u.c.f.-uri în perioada de la instalarea culturilor până la atingerea stării de masiv

În funcţie de natura lucrărilor de îngrijire, modalitatea lor de execuţie şi de prevederile tehnice referitoare la epoca de execuţie şi de periodicitatea lor, se stabileşte o eşalonare a lucrărilor de întreţinere pentru fiecare u.c.f. până la atingerea stării de masiv. Proiectantul va trebui să stabilească vârsta probabilă de realizare a stării de masiv, care va fi mai mare sau mai mică în funcţie de condiţiile de lucru; apoi se codifică natura şi frecvenţa anuală de aplicare a diferitelor lucrări de îngrijire considerate necesare şi precizate pe u.c.f.-uri. În anexa 4A a Normelor tehnice privind compozitii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate - 1 (2000) se oferă informaţii privitoare la perioada necesară atingerii stării de masiv, pe specii şi sunt prezentate recomandările privitoare la natura lucrărilor de îngrijire şi frecvenţa de aplicare a acestora.

Capitolul 5. Planificarea şi evaluarea lucrărilor de împădurire

5.1. Planificarea aplicării lucrărilor de împădurire (antemăsurătoarea)

Antemăsurătoarea lucrărilor prezintă o eşalonare a volumului de muncă pe ani, categorii de lucrări şi u.c.f.-uri. Pentru întocmirea acesteia se va folosi lucrarea „Norme de timp si productie unificate pentru silvicultură” (capitolul C al acestei lucrări oferă informaţii privitoare la normele echivalente operaţiilor specifice acţiunii de împădurire). Fiecare normă oferă informaţii privitoare la tipul lucrării (se prezintă detalii de realizare a respectivei operaţii), condiţiile de aplicare, norma de timp necesară efectuării unităţii de măsură şi norma de producţie (cantitatea/volumul de muncă ce trebuie realizat la unitatea de timp – considerată de 8 ore).

Antemăsurătoarea trebuie să cuprindă succesiunea completă de operaţii efectuate la nivelul fiecărui u.c.f.: pregătirea terenului, lucrarea solului, metoda şi procedeul de instalare a vegetaţiei şi lucrările de îngrijire până la atingerea stării de masiv (atenţie: sunt unele norme care cumulează mai multe tipuri de lucrări în acelaşi indicativ). În tabel se va nota pentru fiecare indicativ de normă ucf-ul în care se intervine (la numărător) şi volumul lucrării (la numitor), pentru fiecare an, conform datelor din eşalonarea cu lucrări de instalare, respectiv eşalonarea cu lucrări de îngrijire. La finalul antemăsurătorii se face şi o recapitulaţie pe lucrări, unde volumele din acelaşi an, corespunzătoare aceluiaşi indicativ de normă, vor fi cumulate, fără a se mai menţiona în acest caz şi ucf-urile în care sunt realizate aceste lucrări (contează doar volumul lucrării de acelaşi tip). Recapitulaţia pe categorii de lucrări va servi la întocmirea devizului lucrărilor.

Tabelul 5.1.
 Antemăsurătoarea lucrărilor (Exemplu de completare a tabelului)

| Tehnologii de lucru - teren - sol - împăd. - îngrij. | Indicativ norme | Denumire lucrare | U.M. | Localizarea lucrărilor (ucf – ul) şi volumul lucrării de executat în anul I II III IV V VI ……. X XI XII XIII XIV XV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ……… | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.2 - - - | C4Ab | Tăierea manuală a tufărişurilor…. | arul | 15d 550 | - | - | - | - | - | …… | 15d 550 | - | - | - | - | - |
| - 121 - - | C17b | Pregătirea solului în tăblii la două cazmale | m2 | - | 15d 13750 | - | - | - | - | …… | 15d 13750 | - | - | - | - | - |
| - - 2111 - | C28IIAb1 | Plantarea puieţilor forestieri în teren pregătit | 1000 buc. | - | 15d 17,19 | - | - | - | - | …… | 15d 17,19 | - | - | - | - | - |
| 3 112 2111 - | C29b | Plantarea puieţilor forestieri în vetre …… | 1000 buc. | - | 13d 43,55 - | 12d 30,0 - | 28a 18,5 - | 38c 20,6 - | 74a 16,4 92c 6,5 | ….. | 28a 18,5 1c 4,4 | 8b 24,7 - | - | - | - | - |
| - - - 211 | C46b | Revizuirea plantaţiilor | arul | - | - | 13d 217,75 15d 85,95 | 12d 150,0 | 28a 92,5 | 38c 103,0 | …. | 28a 92,5 1c 22,0 | 15d 85,95 8b 123,5 | - | - | - | - |
| - - - 411 | C51Ia2 Şi C51Iia2 | Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor | 1000 buc (vetre) | - | 13d 2x43,55 | 13d 3x43,55 12d 2x30,0 | 13d 2x43,55 12d 3x30,0 28a 2x18,5 | 13d 1x43,55 12d 2x30,0 28a 3x18,5 38c 2x20,6 | 12d 1x30,0 28a 2x18,5 38c 3x20,6 | ….. | …… | ….. | … |  |  |  |
| - - - 412 | C54b | Mobilizarea manuală a solului în tăblii | arul | - | 15d 2x137,5 | 15d 3x137,5 | 15d 2x137,5 | 15d 1x137,5 | - | ETC |  |  |  |  |  |  |
| - - - 511 | C57IIb4 | Descopleşirea speciilor forestiere de specii ierboase | arul | - | - | - | - | 13d 2x261,3 15d 1x137,5 | 13d 2x261,3 15d 1x137,5 | ETC |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulaţia pe categorii de lucrări |
|  | C4Ab | Tăierea manuală a tufărişurilor…. | arul | 550 | - | - | - | - | - | … | 550 | - | - | - | - | - |
|  | C17b | Pregătirea solului în tăblii la două cazmale | m2 | - | 13750 | - | - | - | - |  | 13750 | - | - | - | - | - |
|  | C28IIAb1 | Plantarea puieţilor forestieri în teren pregătit | 1000 buc. | - | 17,19 | - | - | - | - |  | 17,19 | - | - | - | - | - |
|  | C29b | Plantarea puieţilor forestieri în vetre …… | 1000 buc. | - | 43,55 | 30,0 | 18,5 | 20,6 | 22,9 |  | 22,9 | 24,7 | - | - | - | - |
|  | C46b | Revizuirea plantaţiilor | Arul | - | - | 303,7 | 150,0 | 92,5 | 103,0 |  | 114,5 | 209,45 |  | - | - | - |
|  | C51Ia2 Şi C51Iia2 | Mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor | 1000 buc (vetre) | - | 87,1 | 190,65 | 214,1 | 200,25 | 128,8 | Etc |  |  |  |  |  |  |
|  | C54b | Mobilizarea manuală a solului în tăblii | arul | - | 275,0 | 412,5 | 275,0 | 137,5 | - | Etc |  |  |  |  |  |  |
|  | C57IIb4 | Descopleşirea speciilor forestiere de specii ierboase | arul | - | - | - | - | 660,1 | 660,1 | Etc |  |  |  |  |  |  |

5.2. Stabilirea necesarului de forţa de muncă

Tabelul 5.2

Perioade de execuţie a lucrărilor de instalare şi îngrijire a culturilor

| Lucrări de instalare | Lucrări de îngrijire |
| --- | --- |
| Toamna | Primăvara | Vârsta cult. (ani) | Revizuiri | Mobilizări şi/sau descopleşiri a - …a |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 15 IX – 15 XII | 15 II – 15 V | 1 2 3 4 5 | 15 II – 15 V 15 II – 15 V | 1 – 10 V 1 – 10 V 10 – 20 V 20 – 30 V 1 – 31 VI | 1 – 10 VI 10 – 20 VI 1 – 10VII 20 – 30VII | 1 – 10 VII 20 – 30 VII 10 – 20 VIII | 1 – 10 VIII 1 – 15IX | 1 – 10IX |

## Tabelul 5.3

## Efectivul de muncitori necesar pentru executarea lucrărilor de împădurire

## (Exemplu de completare a tabelului)

| Indicativ norme | Denumirea lucrărilor | UM | Cantităţi | NP (UM/8 ore) | Nr. zile om necesare | Interval de execuţie | Nr. zile adoptat | Efectiv de muncitori necesar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C29B | Plantarea… | 1000 buc | 43,55 | 0,137 | 318 | 15 II- 15 V | 20 | 16 |
|  |  |  |  |  | Cantitate/ NP (rotunjit) |  | adoptat | nr. zile om/ nr. zile adoptat (rotunjit) |

Explicatie:

Calculul efectivului de muncitori se va realiza doar pentru un singur an (se va alege un an care va cuprinde o gamă cât mai largă de lucrări). Pentru norma C29b (Plantarea puieţilor....) avem o cantitate extrasă din recapitulaţia antemăsurătorii de 43,55 (luând în considerare unitatea de măsură şi specificul normei, este vorba de plantarea în respectivul an a 43 550 puieţi). NP este norma de producţie – ne arată în acest caz care este norma în cazul operaţiei de plantat de acest tip – este vorba de o normă de 137 puieţi/8 ore de muncă pentru un muncitor.

Pentru a vedea care este numărul de muncitori necesar plantării a 43 550 de puieţi, vom calcula numărul de zile-om necesare (adică, care este numărul de zile care i-ar fi necesar unui singur muncitor să planteze întreaga cantitate). Se obţine: 43 550 : 137 = 317,88 (adică 318 – întotdeauna valorile exprimate în zile, oameni, puieţi se rotunjesc la întreg).

Desigur nu se poate ca operaţia de plantare să dureze 318 zile, această operaţie trebuind să fie terminată într-un număr mult mai mic de zile, conform cu perioada de execuţie a lucrărilor, mersul vremii, posibilităţile de asigurare a utilajelor şi a forţei de muncă. De aceea se alege în intervalul perioadei de execuţie un număr de zile considerat suficient finalizării lucrărilor (în acest caz s-a ales o perioadă de 20 de zile). Dacă în mod normal un singur muncitor ar finaliza lucrarea în 318 zile, atunci pentru a finaliza lucrarea în 20 de zile avem nevoie de 318 : 20 = 16 (rotunjirea de la 15,9) muncitori.

Acest calcul va fi efectuat pentru toate activităţile anului pentru care s-a stabilit că se va calcula necesarul de muncitori. Se va încerca de asemenea să se lucreze cu un număr constant de muncitori în perioade diferite.

5.3. Devizul lucrărilor

Devizul lucrărilor urmăreşte evaluarea costurilor acţiunii de împădurire. La întocmirea acestuia se va folosi recapitulaţiei lucrărilor concepută la finalul antemăsurătorii. Pentru fiecare categorie de lucrări din recapitulaţie se va calcula un preţ unitar de cost per unitatea de măsură. Acest preţ se obţine prin efectuarea produsului dintre norma de timp corespunzătoare indicativului normei şi salarul orar corespunzător grilei de încadrare pentru norma considerată.

Pentru a afla valorile pentru  norma de timp şi grila de încadrare, se va consulta lucrarea „Norme de timp si productie unificate pentru silvicultură”. Valoarea în lei corespunzătoare grilei de încadrare pentru stabilirea salarului orar se extrage din contractul colectiv de muncă al RNP (în anexe sunt prezentate aceste valori, conform contractului valabil în anul 2011).

Se va face un total al cheltuielilor conform devizului la care se va adăuga următoarele cote procentuale: CAM (contribuție asiguratorie pentru muncă) angajator 2.25%,  cheltuieli indirecte (8-10%) (eventual organizare șantier 5% sau neprevazute 5%) + rotunjiri (max 0.5%).  Separat va fi calculată şi valoarea materialului de împădurire (tabelul 5.5).

Tabelul 5.4     Devizul lucrărilor proiectate

| Indicativ norme | Preţ uitar Lei/UM | Localizarea lucrărilor (ucf – ul) şi volumul lucrării de executat în anul………. I II III IV V ……. XI XII XIII XIV |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| C29b | NT x salariu orar |  |  | cantitate x pret unitar |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 5.5    Valoarea materialului de împădurire

| Specia | Cantitate | Valoare unitară | Valoare totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Puieţi (mii buc.) | Seminţe (kg) | Puieţi | Seminţe |  |

Indicatori economici sintetici  - cheltuieli specifice Cs;

Cs = Ct/S (lei/ha)                       unde   Ct – cheltuieli totale (lei);   S – suprafaţa unităţii considerate (ha);

Piese desenate

Se va ataşa planul de situaţie (harta UP-ului, evidenţiind ucf-urile în care s-a intervenit cu lurări).

ANEXE

Anexele vor conţine fişele u.c.f. –urilor şi schemele de împădurire.

Bibliografie

Se va adauga lista materialelor consultate în scopul redactării proiectului.

ANEXE

### Fişa unităţii de cultură forestieră

|  |  | UP |  | U.A. |  | Suprafaţa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regiunea geografică |  | Regiunea climatică |  |  |  |

- Caracteristici fizico-geografice

| Forma de relief |  | Altitudinea |  | Înclinarea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expoziţia |  | Roca de bază |  | Climat zonal şi local |  |

- Tipul şi subtipul genetic de sol

| Tip humus |  | Profunzime |  | Textura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structură |  | Cantitate schelet |  | Compactitate |  |
| Volum edafic |  | Eroziune |  | Umiditate |  |
| Reacţie |  | Factori limitativi |  |  |  |

- Staţiunea

| Tip staţiune |  |
| --- | --- |
| Formula staţională |  |

- Structura arboretului existent

| Compoziţie |  | Consistenţă |  | Vârsta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasa producţie |  | Producţia |  | Creştere |  |
| Vestigii sp. valoroase |  | Seminţiş utilizabil |  | Floră indicatoare |  |

- Tipul natural fundamental de pădure

| Cod |  |
| --- | --- |
| Denumire |  |

- Fundamentarea tehnologiilor de împădurire

| Categoria de teren |  | Natura lucrărilor de regenerare |  | Grupa ecologică |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compoziţia ţel |  | Compoziţia de regenerare |  | Compoziţia de împădurire |  |

- Tehnologii de instalare a culturilor

| Pregătirea terenului |  | Pregătirea solului |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metoda de regenerare |  |  |  |
| Schema de regenerare (asociere, dispozitiv) |  | Desime iniţială la hectar |  |

- Tehnologii de îngrijire culturilor

| Recepări |  | Revizuiri |  | Mobilizări |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descopleşiri |  | Completări |  |  |  |

### Variaţia lungimii razei (suprafaţă circulară) respectiv laturii amplasate pe linia de cea mai mare pantă (suprafaţă patrulateră) în raport cu înclinarea terenului

| Panta terenului | Raza cercului (metri) astfel ca suprafaţa redusă la orizont să fie de: |  | Laturile înclinate ale patrulaterelor, corespunzătoare lungimii reduse la orizont să fie de: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 |  | 100 | 200 |
| 2 | 5,65 | 7,98 |  | 10,01 | 20,02 |
| 4 | 5,65 | 7,98 |  | 10,02 | 20,04 |
| 6 | 5,65 | 7,99 |  | 10,05 | 20,10 |
| 8 | 5,67 | 8,02 |  | 10,10 | 20,20 |
| 10 | 5,68 | 8,04 |  | 10,15 | 20,30 |
| 12 | 5,70 | 8,07 |  | 10,22 | 20,45 |
| 14 | 5,73 | 8,10 |  | 10,31 | 20,62 |
| 16 | 5,75 | 8,14 |  | 10,40 | 20,81 |
| 18 | 5,79 | 8,18 |  | 10,52 | 21,03 |
| 20 | 5,82 | 8,23 |  | 10,64 | 21,28 |
| 22 | 5,86 | 8,29 |  | 10,79 | 21,58 |
| 24 | 5,90 | 8,35 |  | 10,94 | 21,88 |
| 26 | 5,95 | 8,41 |  | 11,12 | 22,24 |
| 28 | 6,00 | 8,49 |  | 11,33 | 22,69 |
| 30 | 6,06 | 8,57 |  | 11,55 | 23,09 |
| 32 | 6,13 | 8,66 |  | 11,79 | 23,50 |
| 34 | 6,20 | 8,76 |  | 12,06 | 24,13 |
| 36 | 6,27 | 8,87 |  | 12,36 | 24,73 |
| 38 | 6,36 | 8,99 |  | 12,69 | 25,38 |
| 40 | 6,45 | 9,11 |  | 13,05 | 26,11 |
| 42 | 6,54 | 9,26 |  | 13,45 | 26,29 |
| 44 | 6,67 | 9,41 |  | 13,91 | 27,32 |
| 46 | 6,77 | 9,57 |  | 14,39 | 28,77 |
| 48 | 6,90 | 9,75 |  | 14,95 | 29,90 |
| 50 | 7,04 | 9,95 |  | 15,55 | 31,10 |

| Lista grupelor ecologice şi caracteristicile acestora |
| --- |
| nr | Codificarea GE | Tipul de padure | Tipul de statiune | Denumire | Pregatirea terenului | Pregatirea solului | Instalarea vegetatiei |
| 1 | G.E - 1 | 1181, 1611 | 1310 a, 1320 a, 1330 a, 1410, 1420 | Subalpin de raristi de molid ± zambru (i), puternic vantuit, soluri predominant brune feriiluviale, volum edafic mic | 0 sau 6 | 01 sau 12 | 2112 sau 21111 |
| 2 | G.E - 2 | 3511, 3611 |  | Subalpin de raristi (laricete-cembrete) (i), puternic vantuit, soluri brune feriiluviale-podzoluri, volum edafic mic | 0 sau 6 | 01 sau 121 | 2112 sau 21111 |
| 3 | G.E - 3 | 1122, 1132 | 1330, 2321 | Presubalpin de molidisuri (i), vantuit, soluri brune feriiluviale-podzoluri, volum edafic mic-mijlociu | 3 | 112 | 21111 sau 2112 |
| 4 | G.E - 4 | 1152, 1154 | 1310, 1320 | Presubalpin de molidisuri (i), vantuit, podzoluri brune feriiluviale, volum edafic mic-mijlociu | 3 | 112 | 21111 sau 2112 |
| 5 | G.E - 5 | 1162, 1511, 1521, 3421 | 1120, 1200 | Subalpin-presubalpin de raristi si molidisuri (i), vantuit, soluri scheletice-stancarie | 6 | 1 | 21111 sau 2112 |
| 6 | G.E - 6 | 1113, 1114 | 2332 | Montan de molidisuri (m), soluri brune acide, volum edafic mijlociu-mic | 2 + 3 | 112 | 21111 |
| 7 | G.E - 7 | 1141, 1142 | 2322 | Montan de molidisuri (m), soluri brune feriiluviale, volum edafic mijlociu | 2 + 3 | 112 | 21111 |
| 8 | G.E - 8 | 1151, 1153 | 2311, 2312 | Montan de molidisuri (i-m), soluri brune feriiluviale-podzoluri, volum edafic mijlociu-mic | 3 | 112 | 21111 |
| 9 | G.E - 9 | 1112 | 2540 | Montan de molidisuri (s), soluri brune-brune acide, drenaj imperfect, volum edafic mare | 51 | 111 | 21111 |
| 10 | G.E - 10 | 1121 | 2530 a | Montan de molidisuri (m), soluri brune feriiluviale, exces de apa la suprafata, volum edafic mijlociu-mic | 1 + 3 + 51 | 111 sau 151 | 21111 |
| 11 | G.E - 11 | 1111 | 2220, 2333 | Montan de molidisuri (s), soluri brune acide, brune mezobazice, volum edafic mijlociu mare | 2 + 3 | 111 | 21111 |
| 12 | G.E - 12 | 1131, 1171 | 2520, 2530 | Montan de molidisuri (m), soluri hidromorfe, volum edafic mic | 3 + 51 | 151 | 21111 |
| 13 | G.E - 13 | 1172, 1173 | 2510, 3610, 3620 | Montan de molidisuri (i), soluri mlastinoase-turboase | 3 + 521 | 151 | 21111 |
| 14 | G.E - 14 | 1611 | 2110, 2120, 2210, 2331 | Montan de molidisuri (i-m), soluri diverse scheletice | 6 | 011 | 21111 sau 2112 |
| 15 | G.E - 15 | 1211, 1212, 1213 | 3333 | Montan de amestecuri (s), soluri brune eu-mezobazice, brune acide, volum edafic mare | 1 sau 2 sau 3 | 111 | 21111 |
| 16 | G.E - 16 | 1311, 1312, 1411, 1412 | 3323 a, 3323 | Montan de amestecuri (s), soluri brune acide brune, mezobazice volum edafic mare-mijlociu | 1 sau 2 sau 3 | 111 sau 113 | 21111 |
| 17 | G.E - 17 | 2111, 2112, 2113, 2211 | 3220, 3332 a | Montan de amestecuri (s), soluri brune (diverse), volum edafic mare | 1 sau 2 sau 3 | 111 sau 113 | 21111 |
| 18 | G.E - 18 | 1214, 1221, 1313, 2114 | 3640 | Montan de amestecuri (s), soluri brune diverse, drenaj imperfect, volum edafic mare | 1 sau 2 sau 3 + 51 | 111 sau 112 | 21111 |
| 19 | G.E - 19 | 2115 | 3650 | Montan-premontan de amestecuri (prin extindere naturala) (m), soluri brune luvice-luvisoluri, drenaj imperfect, volum edafic mijlociu | 1 sau 2 sau 3 + 521 | 112 sau 151 | 21111 |
| 20 | G.E - 20 | 1321, 2221 | 3322 | Montan de amestecuri (m), soluri brune acide, volum edafic mijlociu | 1 sau 2 sau 3 | 112 | 21111 |
| 21 | G.E - 21 | 1341 | 3322 a | Montan de amestecuri (m), soluri diverse, predominant scheletice | 1 sau 2 sau 3 + 6 | 111 sau112 | 21111 |
| 22 | G.E - 22 | 1231, 1241, 1131, 1331, 2231 | 3312 | Montan de amestecuri (m), soluri predominant spodice, volum edafic mijlociu-mic | 1 sau 2 sau 3 | 111 sau 112 | 2112 sau 2112 |
| 23 | G.E - 23 | 1423, 2241, 2251 | 3311 a, 3321 | Montan de amestecuri (m-i), soluri predominant spodice, volum edafic mic-mijlociu | 3 | 112 | 21111 |
| 24 | G.E - 24 | 1342, 1422 | 3110, 3120, 3311 | Montan de amestecuri (i), soluri spodice litice, volum edafic mic | 2 + 6 sau 3 - 6 | 01 sau 111 | 21111 sau 2112 |
| 25 | G.E - 25 | 2121, 2311, 2321 |  | Montan-premontan de amestecuri (prin extindere naturala) (m), soluri predominant brune- brune luvice, volum edafic mijlociu-mare | 1 sau 2 sau 3 | 111 sau 112 | 21111 |
| 26 | G.E - 26 | 2116, 2212, 2213 | 3210, 3331 | Montan-premontan de amestecuri (prin extindere naturala) (i-m), soluri caleimorfe, volum edafic mic | 1 sau 2 + 6 sau 3 + 6 | 111 sau 112 | 21111 |
| 27 | G.E - 27 | 4115 | 3510, 3520 | Montan de fagete (m-i), vantuit, soluri brune-brune acide, volum edafic mijlociu-mare | 1 sau 2 sau 3 | 111 | 21111 sau 2112 |
| 28 | G.E - 28 | 4111, 4112, 4113, 4114 | 4220 a, 4420, 4333 a, 4430 | Montan-premontan de fagete (s), soluri brune eu-mezobazice, brune luvice, volum edafic mare | 1 sau 2 sau 3 | 111 | 21111 |
| 29 | G.E - 29 | 4121, 4131, 4141 | 4322, 4324, 4332 | Montan-premontan de fagete (m), soluri brune acide, brune luvice, volum edafic mojlociu | 1 sau 2 sau 3 | 112 sau 113 | 21111 |
| 30 | G.E - 30 |  | 4333 | Montan-premontan de fagete (m), soluri brune - brune luvice, drenaj imperfect, volum edafic mjlociu | 1 sau 2 sau 3 + 51 | 111 | 21111 |
| 31 | G.E - 31 | 4151, 4161 | 4311, 4321, 4323, 4331 | Montan-premontan de fagete (i), soluri spodice, volum edafic mic-mijlociu | 2 sau 3 | 112 | 21111 sau 2112 |
| 32 | G.E - 32 |  | 4120, 4210, 4410 | Montan-premontan de fagete (i) soluri diverse, scheletice-stancarii | 6 | 01 | 21111 sau 2112 |
| 33 | G.E - 33 | 3111, 3121, 3131 |  | Montan-premontan de pinete (predominant pin comun) (i-m), soluri diverse, scheletice | 3 + 6 | 111 | 21111 sau 2112 |
| 34 | G.E - 34 | 3133, 3211, 3212, 3311, 0212 |  | Montan-premontan de pinete (predominant pin negru), (i-m), soluri scheletice | 6 | 111 | 21111 sau 2112 |
| 35 | G.E - 35 | 9811 | 2630, 2640, 3730, 3740, 4530, 4540 | Montan-premontan, de aninisuri, soluri aluviale ± gleizate, volum edafic mijlociu-mare | 3 | 01 sau 01 | 2111 |
| 36 | G.E - 36 | 9731 |  | Montan-premontan de aninisuri, soluri aluviale-hidromorfe, volum edafic mijlociu-mic | 3 + 51 | 011 + 151 | 21111 |
| 37 | G.E - 37 | 9821 | 2610, 2620, 3710, 3720, 4510, 4520 | Montan-premontan de aninisuri, soluri aluviale, volum edafic mic | 3 + 6 | 01 sau 02 | 21111 + 2112 |
| 38 | G.E - 38 | 4211, 4311 | 5234 a, 5243, 6253 | Deluros de fagete (s), soluri brune-brune luvice, volum edafic mare | 3 | 111 | 21111 |
| 39 | G.E - 39 | 4221, 4321 | 5233, 6241 | Deluros de fagete (m), soluri brune luvice, cu drenaj imperfect, volum edafic mijlociu-mare | 3 + 51 | 112 | 21211 |
| 40 | G.E - 40 | 4231 | 5232, 6232 | Deluros de fagete (m), soluri brune luvice, volum edafic mijlociu (m) | 3 | 112 | 2111 sau 21211 |
| 41 | G.E - 41 | 4331 | 5242, 6252 | Deluros de fagete (m-s), soluri brune-brune luvice, volum edafic mijlociu | 3 | 112 | 21111 |
| 42 | G.E - 42 | 5231, 5241 | 6131 a | Deluros de goruneto-fagete (m-i), soluri brune luvice, volum edafic mijlociu-mic | 3 | 112 | 21111 sau 2112 |
| 43 | G.E - 43 | 4242, 4241, 4251 | 5231 a, 6231 a | Deluros de fagete (i), soluri spodice in dezvoltare, volum edafic mijlociu-mic | 3 | 113 | 21111 sau2112 |
| 44 | G.E - 44 | 4212, 4213 | 5221, 5222, 5241, 6221, 6222, 6251 | Deluros de fagete (m-i), soluri scheletice (pe calcare), volum edafic mic mijlociu | 3 + 6 | 111 | 21111 sau 21211 |
| 45 | G.E - 45 | 5111, 5113, 5321, 5322, 5331 | 5152, 5153, 6152, 6153 | Deluros de gorunete, (s), soluri brune-brune luvice, volum edafic mare | 3 | 112 sau121 | 21111 |
| 46 | G.E - 46 | 5211, 5311, 5312, 5314, 0111 | 5152 a, 5131 a | Deluros de gorunete ± fag, soluri brune-brune luvice, volum edafic mare | 3 | 112 sau 121 | 21111 sau 21231 |
| 47 | G.E - 47 | 5121, 5323, 5324, 5411 | 5142, 6142 | Deluros de gorunete (m), soluri brune luvice-luvisoluri, volum edafic mijlociu-mare | 11 sau 3 | 112 sau 141 | 21111 sau 12 |
| 48 | G.E - 48 | 5131, 5152 | 5132, 6132 | Deluros de gorunete (m), soluri brune luvice-luvisoluri, volum edafic mijlociu-mic | 11 sau 3 | 112 | 21111 sau 12 |
| 49 | G.E - 49 | 5221, 5313 | 5142 a | Deluros de gorunete ± fag (m), soluri brune luvice-luvisoluri, volum edafic mijlociu-mare | 11 sau 3 | 112 | 21111 sau 12 |
| 50 | G.E - 50 | 5132, 5141, 5412 | 5141 | Deluros de gorunete (i), luvisoluri-planosoluri pseudogleizate, volum edafic mic-mijlociu | 3 (ptr. b1+ b2) ; 412 sau 422 (ptr. b3) | 112 (ptr. b1+ b2) ; 112 sau 131 (ptr. b3) | 2111 sau 12 (ptr. b1+ b2) ; 2112 sau 11 sau 12 (ptr. b3) |
| 51 | G.E - 51 | 5165 |  | Deluros de gorunete, soluri cenusii, volum edafic mijlociu-mare | 3 | 112 | 21111 sau 12 |
| 52 | G.E - 52 | 5151, 5153, 5173 | 5131, 6131 | Deluros de gorunete (i-m), soluri diverse, acide, volum edafic mic-mijlociu | 3 | 111 sau 141 | 21111 sau 2112 |
| 53 | G.E - 53 | 3132, 5172 | 5112, 6112 | Deluros de gorunete si pinete (i), stancarii, soluri diverse, scheletice | 6 | 111 sau 141 | 21111 sau 21121 |
| 54 | G.E - 54 | 5171 | 5112 a, 5151, 6112 a | Deluros de gorunete (i), soluri diverse (bazice), scheletice | 6 | 111 sau 141 | 21111 sau 21121 |
| 55 | G.E - 55 | 7111, 7112, 7311, 7411 | 6142 a, 6143 a | Deluros de cereto-garnitete ± gorun (s-m), luvisoluri, volum edafic mijlociu | 3 | 112 | 21111 sau 12 |
| 56 | G.E - 56 | 7431, 7513 | 6143 | Deluros de cvercete (s), soluri argiloiluviale, volum edafic mare | 3 | 112 | 21111 sau 12 |
| 57 | G.E - 57 | 7511, 7512 | 6152 a, 6153 a | Deluros de cero-sleauri, soluri argiloiluviale, volum edafic mijlociu-mare | 3 | 112 | 21111 sau 12 |
| 58 | G.E - 58 | 7221, 7222, 7532 | 7320, 7332 a, 7333 a | Deluros de garnitete (m-s), soluri argiloiluviale vertice, volum edafic mijlociu-mare | 3 | 112 | 21111 sau 12 |
| 59 | G.E - 59 | 7223, 7224, 7225 | 6151, 7310, 7410 | Deluros de garnitete (i), brune litice-litosoluri | 3 + 6 | 112 | 21111 sau 2112 sau12 |
| 60 | G.E - 60 | 5511, 5512, 6131, 6132, 6211, 6212 | 7333, 7430 | Deluros de stejarete-gorunete (s), soluri argiloiluviale pseudogleizate, volum edafic mare | 1 | 112 | 21111 sau 12 |
| 61 | G.E - 61 | 5112, 5513, 5514, 6213, 6215 | 6153 a, 7332, 7420 | Deluros de goruneto-stejarete (m), soluri argiloiluviale-cenusii, volum edafic mijlociu | 1 | 112 | 21111 sau 12 |
| 62 | G.E - 62 | 6143 | 6141, 7331 | Deluros de stejarete (i), luvisoluri pseudogleice, volum edafic mic-mijlociu | 3 sau 52 | 112 + 15 | 21111 |
| 63 | G.E - 63 | 6121, 6142, 6311, 6312 | 5254, 6264, 7540 | Deluros de stejarete (s), soluri aluviale-brune gleizate, volum edafic mare | 3 (ptr. b1+ b2) ; 422 (ptr. b3) | 112 (ptr. b1); 131 (ptr. b2); 2 (ptr. b3) | 21111 (ptr. b1); 12 (ptr. b2); 21111 sau 13 (ptr. b3) |
| 64 | G.E - 64 | 6151, 6152 |  | Deluros de stejarete (m-i), soluri gleice, volum edafic mic-mijlociu | 3+51 (ptr. b1); 51 (ptr. b2); 3+51 (ptr. b3) | 112 (ptr. b1); 131 (ptr. b2); 122 sau 131 (ptr. b3) | 2111 (ptr. b1); 21111 (ptr. b2+b3) |
| 65 | G.E - 65 | 9722 | 5253, 6263, 7530 | Deluros de aninisuri si zavoaie (s), soluri aluviale, volum edafic mijlociu-mare | 3 + 6 | 01 | 21111 |
| 66 | G.E - 66 |  | 5251, 5252, 6261, 6262, 7510, 7520 | Deluros de aninisuri si zavoaie (m-i), protosoluri aluviale, volum edafic mic-mijlociu | 3 | 01 + 02 | 21111 |
| 67 | G.E - 67 | 5161, 5162, 5163, 5164, 5332, 5333, 8421 | 5121 a, 5122 a | Deluros de gorunete de silvostepa (extrazonala), soluri diverse, volum edafic mijlociu | 11 sau 41 | 112 | 21111 + 2112 |
| 68 | G.E - 68 | 8115, 8116, 8422, 8512, 8513, 8423 | 6121 a, 6122 a, 9320 a, 9320 b, 9321, 9322, 9323 | Deluros de stejarete (stejar brumariu) ± specii de sleau, cernoziomuri cambice-argiloiluviale, volum edafic mijlociu-mare | 411 (ptr. b1+ b2) ; 422 (ptr. b3) | 112 (ptr. b1); 132 (ptr. b2); 2 (ptr. b3) | 21111 |
| 69 | G.E - 69 | 8211, 8213, 8521, 8531 | 7210 a, 7220 a | Deluros de stejarete si stejareto-sleauri-xerofile (i), soluri diverse, scheletice | 3 + 6 | 112 | 2112 |
| 70 | G.E - 70 | 0523 |  | Deluros de stejareto-sleauri si frasineto-ulmate (m), cernoziomuri, volum edafic mijlociu-mare | 41 | 131 | 21111 |
| 71 | G.E - 71 |  | 8620 a | Deluros de stejareto-frasinete (m), soluri gleice-lacovisti±drenate, volum edafic mijlociu | 412 sau 422 | 13 sau 2 | 2211 |
| 72 | G.E - 72 | 6111, 6221, 6222 | 8336, 8420, 8430 | Campie tabulara, de stejareto-sleauri (s), soluri brun-roscate luvice, volum edafic mare | 1 sau 41 | 112 sau 131 | 2111 sau 13 |
| 73 | G.E - 73 | 6112, 6113, 6141, 6214, 6223 | 8311, 8321, 8333 | Campie tabulara, de stejarete (m), luvisoluri pseudogleizate, volum edafic mijlociu-mare | 12 sau 412 | 112 sau 131 | 2121 |
| 74 | G.E - 74 | 6153, 6154, 6224 | 8334, 8335 | Campie joasa de stejarete (m-i), soluri pseudogleice, volum edafic mic-mijlociu | 12 sau 41 + 52 | 112 sau 122 + 15 | 21111 |
| 75 | G.E - 75 | 7121, 7321, 7421, 7521, 7522 | 8312 | Campie inalta de cereto-garnitete (s), soluri brune, brun-roscate, luvice-vertice, volum edafic mijlociu-mare | 12 sau 412 | 112 sau 1312 | 21211 |
| 76 | G.E - 76 | 7211, 7212, 7213 | 8322 | Campie inalta de garnitete, planosoluri-vertisoluri pseudogleizate, volum edafic mijlociu (I-II) | 12 sau 412 | 112 sau 1312 | 21211 |
| 77 | G.E - 77 | 7122, 9411 | 8331, 8332 | Campie tabulara de cerete (i), soluri pseudogleice, volum edafic mic (III) | 12 sau 412 | 112 sau 1522 | 21111 |
| 78 | G.E - 78 | 6122, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325 | 8511, 8512 | Campie joasa de stejareteo-sleauri (s-m), soluri molice gleizate, volum edafic mare | 12 sau 411 | 112 sau 1312 | 2111 sau 2121 |
| 79 | G.E - 79 | 0511, 0411 | 8511 a, 8512 a | Campie de stejareto-frasinete si frasineto-ulmete (s), soluri aluviale, volum edafic mijlociu | 3 + 51 | 131 sau 15 | 21111 |
| 80 | G.E - 80 | 9711, 9712 | 8532, 8541, 8542 | Campie de aninisuri (m-s), soluri gleice, volum edafic mic | 3 + 51 | 112 | 21111 |
| 81 | G.E - 81 | 7131, 7331, 7523, 7531 | 9530, 9220 a | Campie tabulara de cereto-sleauri (m), cernoziomuri argiloiluviale vertice, volum edafic mijlociu | 412 sau 422 | 1312 sau 2 (in b3) | 21111 sau 21211 |
| 82 | G.E - 82 | 8431, 8432, 8433, 8441, 8451 | 9320 a, 9320 b, 9410, 9420, 9510, 9520 | Campie tabulara de cvercete mezoxerofile-xerofile (m-s), soluri argiloiluviale, volum edafic mare | 412 sau 422 | 1312 sau 2 (in b3) | 21111 sau 21211 |
| 83 | G.E - 83 | 8111 | 9320 | Campie tabulara de stejarete xerofile (de stejar brumariu) (m-s), cernoziomuri cambice, volum edafic mare | 412 (ptr. b1+b2); 422 (ptr. b3) | 1312 sau 2 (ptr. b1+b2); 2 (ptr. b3) | 21111 (ptr. b1+b2); 2112 (ptr. b3) |
| 84 | G.E - 84 | 8511, 0521 |  | Campie tabulara de stejareto-sleau (s), cernoziomuri cambice, volum edafic mare | 412 (ptr. b1+b2); 412 sau 422 (ptr. b3) | 1312 sau 2 | 21211 (ptr. b1+b2); 21212 (ptr. b3) |
| 85 | G.E - 85 | 8112, 8311 | 9310 | Campie tabulara de stejarete (brumariu-pufos) (m), cernoziomuri, volum edafic mijlociu-mare | 412 (ptr. b1+b2); 412 sau 422 (ptr. b3) | 1312 sau 2 | 21111 (ptr. b1+b2); 21212 (ptr. b3) |
| 86 | G.E - 86 | 8221, 8212 | 9210, 9220 | Campie de stejarete, de stejar pufos (i-m), soluri cernoziomuri, volum edafic mijlociu | 412 | 1312 sau 2 | 21111 |
| 87 | G.E - 87 | 8223 | 9110 a, 9210 a | Campie de stejarete (de stejar pufos) (i), soluri diverse, scheletice | 411 | 132 | 2112 |
| 88 | G.E - 88 | 5161, 6162, 8411 | 9641, 9652 a | Campie de divagare -lunci de stejareto-sleauri (m), cernoziomuri argiloiluviale, volum edafic mijlociu-mare | 41 | 131 sau 2 in b3 | 2121 |
| 89 | G.E - 89 | 6231, 6331, 6332, 0522 | 9540 a, 9614 a, 9642 | Campie de divagare -lunci, soluri aluviale - cernoziomuri, volum edafic mijlociu-mare | 41 | 1312 sau 2 in b3 | 21111 sau 21112 |
| 90 | G.E - 90 | 0432 | 9652 | Campie de divagare - lunci de frasinete (m), lacovisti salinizate, volum edafic mijlociu | 11 sau 521 | 1511 sau 2 | 2111 |
| 91 | G.E - 91 | 9713 | 9631 a, 9632 a | Campie de divagare-lunci, de aninisuri (m), soluri gleice salinizate, volum edafic mic | 11 sau 521 | 1511 | 21111 |
| 92 | G.E - 92 | 6163, 8113 |  | Dune, psamosoluri molice- soluri argiloiluviale nisipoase, volum edafic mijlociu-mare | 3 | 01 | 21111 |
| 93 | G.E - 93 | 6114 |  | Dune, psamosoluri gleizate, volum edafic mijlociu | 412 sau 422 | 1311 sau 2 (in b3) | 21111 sau 21112 sau 13 |
| 94 | G.E - 94 |  |  | Dune, soluri gleice, volum edafic mic-mijlociu | 411 | 1311 + 1511 | 2111 sau 13 sau 11 |
| 95 | G.E - 95 | 6342 |  | Dune, psamosoluri gleizate, volum edafic mijlociu-mare | 3 | 02 sau 112 | 21111 sau 12 |
| 96 | G.E - 96 | 6343, 6344, 6345, 8412, 8413, 0412, 0413 |  | Dune, psamosoluri gleice, volum edafic mic | 3 | 2 sau 112 | 21111 sau 12 |
| 97 | G.E - 97 | 9111, 9211, 9311, 9511, 9611 | 8523, 8524, 8534, 9613 a, 9641 a, 9624 a | Lunci interioare-zavoaie de plop (s-m), soluri aluviale molice, volum edafic mare | 0 sau 3 sau 422 | 131 sau 2 | 21211 sau 21212 |
| 98 | G.E - 98 | 9112, 9115, 9312 | 8521, 8522, 9611 a, 9612 a | Lunci interioare-zavoaie de plop alb (m-i), soluri - protosoluri aluviale, volum edafic mijlociu-mic | 0 sau 3 sau 422 | 1312 sau 2 | 21111 sau 21112 |
| 99 | G.E - 99 |  | 9622 a, 9623 a | Lunci interioare-zavoaie de salcie (m-s), soluri aluviale amfigleizate, volum edafic mijlociu-mare | 0 sau 3 sau 412 + 522 | 1311 sau 2 | 21212 sau 2131 |
| 100 | G.E - 100 |  | 9642 a, 9652 a, 9652 b, 9652 c | Lunci interioare-zavoaie ± specii de diferite esente (i-m), slab moderat, soluri salinizate, volum edafic mijlociu-mic | 412 sau 422 + 51 | 1512 sau 2 | 21211 sau 2131 |
| 101 | G.E - 101 |  | 9611 b, 9612 b | Lunca si Delta Dunarii, raristi de plop si ulm (i), aluviuni-protosoluri aluviale, volum edafic mic-mijlociu | 0 sau 3 + 411 | 1311 | 2112 |
| 102 | G.E - 102 |  | 9613 b1 | Lunca si Delta Dunarii, zavoaie de plop ± stejar (s-m), soluri aluviale, volum edafic mare | 422 | 2 | 21211 sau 21212 |
| 103 | G.E - 103 |  | 9614 b1 | Lunca si Delta Dunarii, zavoaie de plop negru (s-m), soluri aluviale, volum edafic mare | 422 sau 412 | 2 sau 1312 | 21211 sau 21212 |
| 104 | G.E - 104 |  | 9652 | Lunca si Delta Dunarii, zavoaie de plop negru (m-i), soluri aluviale salinizate, volum edafic mijlociu | 422 sau 412 | 2 sau 1312 | 21211 sau 21212 |
| 105 | G.E - 105 |  | 9613, 9614 | Lunca si Delta Dunarii - zavoaie de plop negru si salcie (m-s), soluri aluviale ± gleizate, volum edafic mare | 422 sau 412 | 2 sau 1312 | 21211 sau 21212 sau 321 |
| 106 | G.E - 106 |  | 9623 b, 9624 b | Lunca si Delta Dunarii - zavoaie de salcie (m-s), soluri amfigleizate, volum edafic mare | 422 sau 412 | 2 sau 1312 | 21211 sau 231 |
| 107 | G.E - 107 |  | 9622 b, 9632 b | Lunca si Delta Dunarii (japse) - zavoaie de salcie (m-i), soluri hidromorfe, volum edafic mijlociu-mic | 422 sau 412 sau 522 + 422 | 2 sau 1312 | 2121 sau 2131 |
| 108 | G.E - 108 |  |  | Lunca si Delta Dunarii - incinte indiguite, soluri cernoziomice, volum edafic mare | 0 sau 422 | 2 | 21111 sau 21212 |
| 109 | G.E - 109 |  |  | Lunca si Delta Dunarii - incinte indiguite, soluri aluviale molice , volum edafic mare | 0 sau 422 | 2 | 21111 sau 21212 |
| 110 | G.E - 110 |  |  | Lunca si Delta Dunarii - incinte indiguite, soluri aluviale tipice, volum edafic mare | 0 sau 422 | 2 | 21212 sau 21111 sau 321 |
| 111 | G.E - 111 |  |  | Lunca si Delta Dunarii - incinte indiguite, soluri aluviale-protosoluri tipice, volum edafic mijlociu | 0 sau 422 | 1312 sau 2 | 21111 |
| 112 | G.E - 112 |  |  | Lunca si Delta Dunarii - incinte indiguite, soluri aluviale stratificate, slab maturate fizic, volum edafic mijlociu-mare | 3 sau 422 | 2 | 21212 |
| 113 | G.E - 113 |  |  | Lunca si Delta Dunarii - incinte indiguite, soluri aluviale vertice, volum edafic mijlociu-mare | 3 sau 422 | 2 | 21111 sau 21112 |
| 114 | G.E - 114 |  |  | Lunca si Delta Dunarii- incinte indiguite, soluri hidromorfe, volum edafic mijlociu | 3 + 421 + 51 | 1312 sau 2 | 21212 sau 2131 |

# Footnotes

NT 7 din anul 2000 înlocuiesc termenul de reuşită definitivă (utilizat în normele tehnice din anul 1987) cu realizarea stării de masiv.